STEUERUNG	YA620A5080

Betriebsanleitung

mit Parameterliste

Yamato VC, VE, VF & VG

- Inbetriebnahme

- Einstellungen

- Funktionsbeschreibung

- Anschlusspläne

- Funktionsdiagramme

| Nr. 401454 deutsch | 1-130117-B (401454 DE) |
| --- | --- |

INHALT	Seite

1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5

1.1	Sonderzubehör	5

1.1.1	Adapterleitungen für spezielle Maschinen	6

2	Schnellzugriffe	6

2.1	Einstellen der Referenzposition	6

2.2	Parametersicherung	7

2.2.1	Parameter-Sicherung in Backup	7

2.2.2	Parameter-Sicherung aus Backup wiederherstellen	7

2.2.3	Speichern Sie die Parameter-Sicherung auf einen USB-Stick	8

2.2.4	Wiederherstellung der Parameter-Sicherung von USB-Stick	9

3	Einstellen der Grundfunktionen	10

3.1	Auswahl der Funktionsabläufe ( Fadenabschneidevorgänge)	10

3.2	Tasten-Funktionen der Eingänge in1...in7	10

3.3	Positionierdrehzahl	10

3.4	Nähmaschinenverträgliche Maximaldrehzahl	10

3.5	Maximaldrehzahl	10

3.6	Positionen	11

3.7	Anzeige der Signal- und Stopp-Positionen	11

3.8	Versatz der Positionierung	12

3.9	Bremsverhalten	12

3.10	Haltekraft im Stillstand	12

3.11	Anlaufverhalten	12

3.12	Anzeige der Istdrehzahl	13

3.13	Betriebsstundenzähler	14

3.13.1	Setzen und Rücksetzen des Betriebsstundenzählers	15

3.13.2	Anzeige der gesamten Betriebsstunden	15

4	Funktionen mit oder ohne Bedienteil	15

4.1	Erster Stich nach Netz-Ein	15

4.2	Softstart	16

4.2.1	Softstartdrehzahl	16

4.2.2	Softstartstiche	16

4.3	Nähfußlüftung	16

4.4	Anfangsstichverdichtung	18

4.4.1	Stichzählung für Anfangsstichverdichtung	18

4.4.2	Anfangsstichverdichtung	18

4.5	Endstichverdichtung	18

4.5.1	Drehzahl n4 am Nahtende	19

4.5.2	Stichzählung für Endstichverdichtung	19

4.5.3	Stichzählung Endstichverdichtung	19

4.5.4	Endstichverdichtung	19

4.6	Stichstellerunterdrückung / Stichstellerabruf	20

4.7	Laufsperre	20

4.8	Drehzahlbegrenzung n9	20

4.9	Fadenabschneidevorgang	21

4.9.1	Abschneidedrehzahl	21

4.9.2	Kettenstich-Fadenschneider (div. Modi)	21

4.9.3	Zeiten der Abschneidesignale von Kettenstichmaschinen	21

4.10	Funktionen für Überwendlichmaschinen (Modus F-290=40)	21

4.10.1	Signal Kette saugen	21

4.10.2	Anfangs- und Endzählungen	23

4.11	Abhacker/Schnelle Schere (Modus F290=40)	23

4.12	Manueller Abhacker/Schnelle Schere	24

4.13	Naht mit Stichzählung	24

4.13.1	Stichzahl für Naht mit Stichzählung	24

4.13.2	Stichzählungsdrehzahl	24

4.13.3	Naht mit Stichzählung bei eingeschalteter Lichtschranke	25

4.14	Freie Naht und Naht mit Lichtschranke	25

4.15	Lichtschranke	25

4.15.1	Drehzahl nach Lichtschranken-Erkennung	26

4.15.2	Allgemeine Lichtschrankenfunktionen	26

4.15.3	Reflexlichtschranke LSM002	26

4.15.4	Automatischer lichtschrankengesteuerter Start	27

4.15.5	Lichtschrankenfilter für Maschenware	27

4.15.6	Funktionsänderung des Lichtschranken-Eingangs	27

4.16	Schaltfunktionen der Eingänge in1...in13	28

4.17	Belegung der Funktionstasten F1/F2 an den Bedienteilen V810/V820	29

4.18	Spezial-Pedalfunktion Einzelstich / Vollstich	29

4.19	Signal „Maschine läuft“	30

4.20	Signalausgang Position 1	30

4.21	Signalausgang Position 2	30

4.22	Signalausgang 512 Impulse pro Umdrehung	30

4.23	Sollwertgeber	31

4.23.1	Analoger Sollwertgeber	31

5	Signaltest	31

5.1	Signaltest über das eingebaute Bedienfeld oder mit V810/V820	32

5.1.1	Eingänge der Steuerung	32

5.1.2	Ausgänge der Steuerung	33

6	Bedienelemente und Steckverbindungen	34

6.1	Positionen der Frontseite	34

6.2	Positionen der Rückseite	34

6.3	Anschlusspläne	35

7	Funktionsdiagramme	40

7.1	Bediener - Ebene	42

7.2	Techniker-Ebene (Code Nr. 1907)	44

7.3	Ausrüster-Ebene (Code Nr. 3112)	49

8	Fehleranzeigen	57

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Antrieb ist keine selbständig funktionsfähige Maschine. Er ist zum Einbau in andere Maschinen durch geschultes Fachpersonal bestimmt.

Seine Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese Teilmaschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinie (Anhang II Abschnitt B der Richtlinie 89/392/EWG und Ergänzung 91/368/EWG) entspricht.

Der Antrieb ist entwickelt und gefertigt worden in Übereinstimmung mit betreffenden EG-Normen:

IEC/EN 60204-31	Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen:

Spezielle Anforderungen für Industrienähmaschinen, Näheinheiten und Nähanlagen.

Der Antrieb darf nur in trockenen Räumen betrieben werden.

Achtung Bei Wahl des Montageortes und Verlegung des Anschlusskabels sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu beachten. Insbesondere ist auf Einhaltung des Abstandes zu beweglichen Teilen zu achten!

## Sonderzubehör

Die verfügbaren Funktionen, Bedien-, Anschluss- und Montagemöglichkeiten können durch ab Werk verfüg-bares Sonderzubehör erweitert oder ergänzt werden.

Da der Umfang verfügbarer Komponenten ständig erweitert wird, bitten wir ggf. mit uns Kontakt aufzunehmen.

| Bezeichnung | Material No. |
| --- | --- |
| Bedienteil Variocontrol V810 | 5970153 |
| Bedienteil Variocontrol V820 | 5970154 |
| Reflexlichtschrankenmodul LSM002 | 6100031 |
| Hallsensormodul HSM001 | 6100032 |
| Impulsgeber IPG001 | 6100033 |
| Adapterleitung zum gleichzeitigen Anschluss von Lichtschrankenmodul und Hallsensormodul HSM001 oder Impulsgeber IPG001 | 1113229 |
| Verlängerungsleitung ca. 1000 mm lang für Kommutierungsgeber DC12.. + DC15.. | 1113151 |
| Verlängerungsleitung ca. 1000 mm lang für Netz DC12.. + DC15.. | 1113931 |
| Potentialausgleichsleitung 700 mm lang, LIY 2,5 mm2, grau mit Gabelkabelschuhen beidseitig | 1100313 |
| Fußbetätigung Typ FB302B mit drei Pedalen für stehende Bedienung mit ca. 1400 mm Anschlusskabel und Stecker | 4170025 |
| Aufnahmestutzen für Positionsgeber | 0300019 |
| Knieschalter Typ KN19 (Tastschalter) mit ca. 450 mm langer Zuleitung und Westernstecker (RJ11) | 5870021 |
| Knieschalter Typ KN20 (Tastschalter + Umschalter) mit ca. 1640 mm langer Zuleitung und Westernstecker (RJ11) | 5870022 |
| 9-pol. SubminD Stiftleiste | 0504135 |
| 9-pol. SubminD Buchsenleiste | 0504136 |
| Halbschalengehäuse für 9-pol. SubminD | 0101471 |
| 37 pol. SubminD Stiftleiste kpl. | 1112900 |
| Einzelstifte für 37 pol. SubminD mit 50 mm langer Litze | 1112899 |

| Anbausätze Direktantriebe DC1210 & DC1230 |  |
| --- | --- |
| HMB Anbausatz für DC1230 an YAMATO VC, VE, VF | 1114102 |
| HMB Anbausatz für DC1230 an YAMATO VG | 1114143 |

### Adapterleitungen für spezielle Maschinen

Verbindungspläne der Adapterleitungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.efka.net/downloads.

| Maschine / Typ / Klasse | Material No. |
| --- | --- |
| Anbausatz für DC1230 an YAMATO VC, VE, VF, VG | 1114134 |

# Schnellzugriffe

Hierbei handelt es sich um Tastenkombinationen die im Direktzugriff mit Einstellungen & Funktion der Steuerung gekoppelt sind. Schnellzugriffe können jedoch nur bei bereits eingerichteten Maschinen angewandt

## Einstellen der Referenzposition

Damit die voreingestellten Positionen gültig sind, muss eine Referenzposition vorhanden sein.

Die Referenzposition wird im Allgemeinen durch einen externen Positionssensor am Handrad automatisch gebildet. Ist kein externer Positionssensor am Handrad vorhanden, muss der Parameter F270=0 gesetzt werden und die Einstellroutine wie folgt aufgerufen werden:

Hinweis: Bei der Erstinbetriebnahme, Motorwechsel oder Riemenwechsel muss grundsätzlich die Referenzposition überprüft werden, falls kein externer Positionssensor am Handrad vorhanden ist.

| Halten Sie die Taste – gedrückt und schalten Sie die Steuerung ein (Solange bis 1 Sekunde lang Pos0 erschein) |  | Drücken Sie die E-Taste |  | Sie sehen "P0" und ein rotierendes "u" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drehen Sie das Handrad, bis das rotierende "u" verschwindet Handrad in Nullstellung bringen (Nadel oben / OT) |  | Drücken Sie die E-Taste |  | Ausschalten |
| Hinweis: Wenn das rotierende „u“ nach 10 Umdrehung nicht verschwindet, ändern Sie die Drehrichtung |

## Parametersicherung

Wenn die Maschine vollständig Eingerichtet ist, sollten die Einstellungen in das Backup übertragen werden.

### Parameter-Sicherung in Backup

| Steuerung Ausschalten |  | E-Taste gedrückt halten & Steuerung Einschalten (E-Taste nach dem Einschalten 5 sec gedrückt halten) |  | Display zeigt "SAVE" an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drücken Sie die E-Taste einmal, um den Sicherungsvorgang auszuführen |  | Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie "rdy" für 1 Sekunde |  | Steuerung Ausschalten |

### Parameter-Sicherung aus Backup wiederherstellen

| Steuerung Ausschalten |  | >>-Taste gedrückt halten & Steuerung Einschalten (E-Taste nach dem Einschalten 5 sec gedrückt halten) |  | Display zeigt "LOAD" an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drücken Sie die E-Taste einmal, um den Sicherungsvorgang auszuführen |  | Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie "rdy" für 1 Sekunde |  | Steuerung Ausschalten |

### Speichern Sie die Parameter-Sicherung auf einen USB-Stick

(Sie können die Parameter mit einem Texteditor oder Microsoft Word ansehen. Die Parameter in dieser Datei dürfen nicht geändert werden!)

| Stecken Sie einen leeren USB-Stick ein |  | Warten Sie bis „USB“ im Display erscheint und Drücken Sie die P-Taste Verwenden Sie die Tasten +/- um zum Parameter F-532 zu gelangen. (Im Display sehen Sie ".5.3.2") |  | Verwenden Sie die Tasten +/- um zum Parameter F-532 zu gelangen. (Im Display sehen Sie ".5.3.2") |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drücken Sie die E-Taste einmal |  | Drücken Sie die Taste >> |  | Drücken Sie die E Taste |
| Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie "rdy" für 1 Sekunde |  | Ausschalten |  |  |

werden.

### Wiederherstellung der Parameter-Sicherung von USB-Stick

Dieser Vorgang ändert nicht die tatsächlichen Parametereinstellungen. Um die Sicherung auf die aktuelle Parametereinstellung zu laden, führen Sie bitte Kapitel 5.1.2 „Parameter aus Sicherung wiederherstellen" aus. (Nach diesem Vorgang)

| Stecken Sie den USB- Stick mit der Datei "0100DATA.PAB" |  | Warten Sie bis „USB“ im Display erscheint und Drücken Sie die P-Taste Verwenden Sie die Tasten +/- um zum Parameter F-533 zu gelangen. (Im Display sehen Sie ".5.3.3") |  | Verwenden Sie die Tasten +/- um zum Parameter F-533 zu gelangen. (Im Display sehen Sie ".5.3.3") |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drücken Sie die E-Taste einmal |  | Drücken Sie die Taste >> |  | Drücken Sie die E-Taste |
| Drücken Sie die E-Taste einmal, um den Sicherungsvorgang auszuführen |  | Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie "rdy" für 1 Sekunde |  | Ausschalten |

# Einstellen der Grundfunktionen

## Auswahl der Funktionsabläufe ( Fadenabschneidevorgänge)

Dieser Antrieb mit dieser Steuerung ist geeignet für unterschiedliche Steppstich-, Kettenstich- und Überwendlichnähmaschinen. Mit Parameter 290 erfolgt die Auswahl des Modus für den an dieser Maschine benötigten Funktionsablauf.

Achtung Bevor die Umschaltung der Funktionsabläufe vorgenommen werden darf, müssen die Steckverbindungen der Ein- und Ausgänge zwischen Steuerung und Maschine getrennt werden! Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass der für diese Maschine geeignete Funktionsablauf (Modus) gewählt wird! Die Einstellung mit Parameter 290 ist nur nach dem Netzeinschalten möglich!

Eine Kurzübersicht über die einstellbaren Modi, die dafür geeigneten Maschinen und Adapterkabel mit Angabe der verfügbaren Ausgangssignale, finden Sie in der Parameterliste im Kapitel: Übersicht der Adapterleitungen.

Weitere Informationen siehe Kapitel "Funktionsdiagramme" bei den verschiedenen Modi!

## Tasten-Funktionen der Eingänge in1...in7

Die Funktion die bei Betätigen eines an einem der Eingänge in1...in7 angeschlossenen Tasters oder Schalters ausgelöst wird, ist mit den Parametern 240...246 wählbar.
Die möglichen Funktionen sind im Abschnitt „Parameterliste“ aufgeführt.

## Positionierdrehzahl

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Positionierdrehzahl | (n1) | 110 |

Die Positionierdrehzahl kann mit dem Parameter 110 an der Steuerung im Bereich von 70...390 min-1 eingestellt werden.

## Nähmaschinenverträgliche Maximaldrehzahl

Die Maximaldrehzahl der Maschine wird durch die gewählte Riemenscheibe und durch folgende Einstellungen bestimmt:

- Die Maximaldrehzahl wird mit Parameter 111 eingestellt (n2)

- Die Begrenzung der Maximaldrehzahl auf das anwendungstypische Niveau wird, wie in Kapitel "Direkte Eingabe der Maximaldrehzahlbegrenzung (DED)" beschrieben, eingestellt.

## Maximaldrehzahl

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Maximaldrehzahl | (n2) | 111 |

Hinweis Die Maximaldrehzahl der Nähmaschine entnehmen Sie den Unterlagen des Nähmaschinenherstellers.

Hinweis Die Riemenscheibe sollte so gewählt werden, dass der Motor bei maximaler Stichzahl der Maschine mit ca. 4000 min-1 läuft.

## Positionen

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Modus für den Positionssensor Übersetzung Motorwelle zu Maschinenwelle | (PGm) (trr) | 270 272 |

Als Positionsgeber kann ein Sensor, z. B. Efka Hallsensormodul (HSM1) oder Impulsgeber (IPG) mit Schließer- oder Öffner-Funktion verwendet werden.

Der Anschluss erfolgt an Buchse B18/7.

Mit Parameter 270 wird der in Abhängigkeit von Art und Montage des verwendeten Sensors einzustellende Modus gewählt (Beschreibung und Ablaufdiagramm siehe Abschnitt Parameterliste unter Parameter 270).

Nach Einstellung des Parameters 270 auf „0 oder 7“

Die Positionen mit Hilfe der Schnell-Installations-Routine (SIR) einzustellen.

Zuvor muss unbedingt das Übersetzungsverhältnis mit Parameter 272 eingegeben werden.

## Anzeige der Signal- und Stopp-Positionen

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Anzeige der Positionen 1 und 2 | (Sr3) | 172 |

Mit Parameter 172 kann die Einstellung der Positionen komfortabel überprüft werden.

- Parameter 172 anwählen

- Im Display erscheint "Sr3"

- Handrad entsprechend der Motordrehrichtung drehen

Anzeige an der Steuerung (es ist kein Bedienteil angeschlossen)

| Segment | ( | wird eingeschaltet | entspricht Position 1 Ein |
| --- | --- | --- | --- |
| Segment | ( | wird ausgeschaltet | entspricht Position 1 Aus |
| Segment | ( | wird eingeschaltet | entspricht Position 2 Ein |
| Segment | ( | wird ausgeschaltet | entspricht Position 2 Aus |

Anzeige an den Bedienteilen V810 / V820

| Pfeil über dem Symbol "Position 1" Taste 4 am V810 / Taste 7 am V820 wird angezeigt | entspricht Position 1 Ein |
| --- | --- |
| Pfeil über dem Symbol "Position 1" Taste 4 am V810 / Taste 7 am V820 wird angezeigt | entspricht Position 1 Aus |
| Pfeil über dem Symbol "Position 2" Taste 4 am V810 / Taste 7 am V820 wird angezeigt | entspricht Position 2 Ein |
| Pfeil über dem Symbol "Position 2" Taste 4 am V810 / Taste 7 am V820 wird angezeigt | entspricht Position 2 Aus |

Bei angeschlossenem Bedienteil V810 oder V820 werden die Positionen nur auf dem Display des Bedienteils angezeigt!

## Versatz der Positionierung

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Versatz der Positionierung | (PSv) | 269 |

Mit Parameter 269 kann eine Einstellung vorgenommen werden, ob der Antrieb genau auf der Position (Parameter 269 = 0) oder einige Inkremente nach der Position halten soll.

## Bremsverhalten

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Bremsrampe im Lauf Bremsrampe im Stopp Bremsrampe bei n < 350 beim Halt des Antriebs | (br1) (br2) (br3) | 207 208 219 |

- Mit Parameter 207 wird die Bremswirkung zwischen den Drehzahlstufen geregelt

- Mit Parameter 208 wird die Bremswirkung für den Stopp beeinflusst

- Mit Parameter 219 wird die Bremswirkung vor dem Stopp beeinflusst

Für alle Einstellwerte gilt: Je höher der Wert, desto stärker die Bremsreaktion!

## Haltekraft im Stillstand

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Haltekraft im Stillstand | (brt) | 153 |

Diese Funktion verhindert das ungewollte "Wandern" der Nadel im Stillstand.

Die Wirkung ist durch Drehen am Handrad überprüfbar.

- Haltekraft wirkt im Stillstand
- bei Halt in der Naht
- nach Nahtende

- Die Wirkung ist einstellbar

- Je höher der eingestellte Wert, desto stärker die Haltekraft

## Anlaufverhalten

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Anlaufflanke | (ALF) | 220 |

Die Dynamik beim Beschleunigen des Antriebs kann an die Charakteristik der Nähmaschine angepasst werden (leicht/schwer).

- Hoher Einstellwert = starke Beschleunigung

Bei hohem Einstellwert der Anlaufflanke und evtl. zusätzlich hoch eingestellten Bremsparameterwerten an leichten Maschinen kann das Verhalten ruppig wirken. In diesem Fall sollte versucht werden, die Einstellungen zu optimieren.

## Anzeige der Istdrehzahl

| Funktion mit Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Anzeige Ist-Drehzahl | (nIS) | 139 |

Ist Parameter 139 = 1, werden folgende Informationen auf dem Display von V810/V820 angezeigt:

|  |  | V810 | V820 |
| --- | --- | --- | --- |
| Im Lauf: Die aktuelle Drehzahl Beispiel: 2350 Umdrehungen pro Minute | ( | 2350 | 2350 |
| Beim Halt in der Naht: Die Stoppanzeige | ( | StoP | StoP |
| Im Stillstand nach dem Abschneidevorgang: Am V810 Anzeige des Steuerungstyps Am V820 Anzeige der eingestellten Maximaldrehzahl und des Steuerungstyps Beispiel: 4000 Umdrehungen pro Minute und Steuerungstyp AB425S | ( | YA620A | 4000 YA620A |

## Betriebsstundenzähler

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Serviceroutine der gesamten Betriebsstunden Serviceroutine der Betriebsstunden bis zum Service Eingabe der Betriebsstunden bis zum Service | (Sr6) (Sr7) (Sr) | 176 177 217 |

Mit dem integrierten Betriebsstundenzähler kann die Zeit erfasst werden, die der Motor gelaufen ist. Die Stillstandszeiten werden nicht berücksichtigt. Die Zeitgenauigkeit beträgt 1ms. Es gibt zwei Arten der Betriebsstundenzählung.

1. Einfache Betriebsstundenzählung:

| 217 = 0 | Betriebsart: Betriebsstundenzählung |
| --- | --- |

2. Servicestundenüberwachung:

| 217 = >0 | Betriebsart: Betriebsstunden bis zum nächsten Service Hier wird die Anzahl der Stunden bis zum nächsten Service eingegeben. Dieser Wert wird mit dem Betriebsstundenzähler verglichen. Die Eingabe der Stunden erfolgt in 10er Schritten. D. h. die kleinste Display-Anzeige von 001 entspricht 10 Stunden (z.B.055 = 550 Stunden). Ist die eingestellte Anzahl Betriebsstunden erreicht, wird nach jedem Abschneidevorgang die Meldung „C1“ auf dem Display ausgegeben. Zusätzlich blinkt an der Steuerung bzw. am Bedienteil V820 während dem Lauf oder nach Stillstand des Antriebs die Drehzahlanzeige. Weiterhin ertönt ein akustisches Signal bei Nutzung eines Bedienteils V810/V820, wenn Parameter 127=1 eingestellt ist. |
| --- | --- |
| 176 | In dieser Serviceroutine können die angefallenen Gesamtbetriebsstunden ausgelesen werden, nach dem gleichen Schema wie nachstehend im Beispiel für Parameter 177 beschrieben. |
| 177 | Anzeige der seit dem letzten Service vergangenen Betriebsstunden. |

Beispiel für Anzeige der Betriebsstunden bzw. der Stunden seit dem letzten Service und Rücksetzen des Betriebsstundenzählers

Anzeige an der Steuerung:

- Parameter 177 wählen

| Taste E betätigen | ( | Sr7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taste >> betätigen | ( | h t | (Kürzel für Stunden / Tausender) |
| Taste E betätigen | ( | 000 | (Anzeige der Stunden / Tausender) |
| Taste E betätigen | ( | h h | (Kürzel für Stunden / Hunderter) |
| Taste E betätigen | ( | 000 | (Anzeige der Stunden / Hunderter) |
| Taste E betätigen | ( | Min | (Kürzel für Minuten) |
| Taste E betätigen | ( | 00 | (Anzeige der Minuten) |
| Taste E betätigen | ( | SEc | (Kürzel für Sekunden) |
| Taste E betätigen | ( | 00 | (Anzeige der Sekunden) |
| Taste E betätigen | ( | MS | (Kürzel für Millisekunden) |
| Taste E betätigen | ( | 000 | (Anzeige der Millisekunden) |
| Taste E betätigen | ( | rES | siehe Kapitel „Setzen und Rücksetzen des Betriebsstundenzählers“ |
| Taste E betätigen | ( |  | Der Vorgang wird ab der Stundenanzeige wiederholt. |
| 2x Taste P betätigen | ( | z. B. 400 | (Nähvorgang kann beginnen) |

Anzeige am Bedienteil V810:

- Parameter 177 wählen

| Taste E betätigen | ( | Sr7 [°] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taste >> betätigen | ( | hoUr | (Kürzel für Stunden) |
| Taste E betätigen | ( | 000000 | (Anzeige der Stunden) |
| Taste E betätigen | ( | Min | (Kürzel für Minuten) |
| Taste E betätigen | ( | 00 | (Anzeige der Minuten) |
| Taste E betätigen | ( | SEc | (Kürzel für Sekunden) |
| Taste E betätigen | ( | 00 | (Anzeige der Sekunden) |
| Taste E betätigen | ( | MSEc | (Kürzel für Millisekunden) |
| Taste E betätigen | ( | 000 | (Anzeige der Millisekunden) |
| Taste E betätigen | ( | rES F2 | siehe Kapitel „Setzen und Rücksetzen des Betriebsstundenzählers“ |
| Taste E betätigen | ( |  | Der Vorgang wird ab der Stundenanzeige wiederholt. |
| 2x Taste P betätigen | ( | z. B. YA620A | (Nähvorgang kann beginnen) |

Anzeige am Bedienteil V820:

- Parameter 177 wählen

| Taste E betätigen | ( | F-177 | Sr7 [°] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taste >> betätigen | ( | hoUr | 000000 | (Anzeige der Stunden) |
| Taste E betätigen | ( | Min | 00 | (Anzeige der Minuten) |
| Taste E betätigen | ( | Sec | 00 | (Anzeige der Sekunden) |
| Taste E betätigen | ( | MSEc | 000 | (Anzeige der Millisekunden) |
| Taste E betätigen | ( | rES | F2 | siehe Kapitel „Setzen und Rücksetzen des Betriebsstundenzählers“ |
| 2x Taste P betätigen | ( | z. B. 4000 | YA620A | (Nähvorgang kann beginnen) |

### Setzen und Rücksetzen des Betriebsstundenzählers

Die Anzahl der Stunden ist erreicht (Servicefall):

| 1x Taste >> betätigen | ( | Der Betriebsstundenzähler wird auf „0“ gesetzt und erneut gestartet. |
| --- | --- | --- |

Die Anzahl der Stunden ist noch nicht erreicht:

| 3x Taste >> betätigen | ( | Der Betriebsstundenzähler wird ebenfalls auf „0“ gesetzt und erneut gestartet. |
| --- | --- | --- |

Ein Wert im Parameter 177 wurde verändert:

- Nach Anzeige rES  ... erscheint bei nochmaligem Betätigen der Taste E die Anzeige SEt.

- Soll der veränderte Wert gespeichert werden, so muss 3x die Taste >> betätigt werden.

### Anzeige der gesamten Betriebsstunden

In dieser mit Parameter 176 eingeschalteten Serviceroutine wird die gesamte Betriebsstundenanzahl angezeigt.
Die Reihenfolge der angezeigten Werte ist wie bei Parameter 177.
Die Werte können nur angezeigt, nicht verändert werden. Somit erscheinen auch nicht das Kürzel „rES“ für Reset und „SEt“ für Setzen.

# Funktionen mit oder ohne Bedienteil

## Erster Stich nach Netz-Ein

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| 1 Stich in Positionierdrehzahl nach Netz-Ein | (Sn1) | 231 |

Zum Schutz der Nähmaschine wird bei eingeschaltetem Parameter 231 der erste Stich nach dem Netz einschalten unabhängig von der Pedalstellung und von der Funktion Softstart in Positionierdrehzahl ausgeführt.

## Softstart

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Softstart Ein/Aus | (SSt) | 134 |

Funktionen:

- nach Netz-Ein

- bei Beginn einer neuen Naht

- Drehzahl ist pedalgeführt und auf (n6) begrenzt

- niedrigere Drehzahl einer parallel ablaufenden Funktion dominiert (z.B. Stichzählung)

- Stichzählung ist auf Position 1 synchronisiert

- Unterbrechung durch Pedal-0-Lage

- Abbruch durch Pedal voll zurück (Stufe -2)

Bei Verwendung des Bedienteils V820 ist ein Direktzugriff mit der Funktionstaste (Taste 9) möglich!

| Funktion mit Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Softstart Ein/Aus | (-F-) | 008 = 1 |

### Softstartdrehzahl

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Softstartdrehzahl | (n6) | 115 |

### Softstartstiche

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Anzahl der Softstartstiche | (SSc) | 100 |

## Nähfußlüftung

| Funktion ohne Bedienteil | Steuerung |
| --- | --- |
| Automatisch in der Naht Automatisch nach dem Fadenschneiden | Segment 7 ein Segment 8 ein | Taste – (S4) |

| Funktion mit Bedienteil |  | V810 | V820 |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatisch in der Naht Automatisch nach dem Fadenschneiden Bei Einstellung Parameter 290 = 16 mit Einschubstreifen „7“ | linker Pfeil an Taste ein rechter Pfeil an Taste ein linker Pfeil an Taste ein | Taste 3 Taste 3 | Taste 6 Taste 6 Taste 9 |

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Automatischer Nähfuß bei Pedal vor am Nahtende, wenn Lichtschranke oder Stichzählung eingeschaltet ist Kopplung Fadenspannungslüftung mit Nähfußlüftung. Funktion ist nur bei einem winkelabhängigen Fadenschneider aktivierbar. Einschaltverzögerung bei Pedalstufe –1 Anlaufverzögerung nach Abschalten des Nähfußlüftungssignals Vollansteuerungszeit der Nähfußlüftung Einschaltdauer (ED) bei Taktung Verzögerung nach Fadenwischen bis Nähfuß lüften Verzögerung nach Fadenschneiden ohne Fadenwischer bis Nähfuß lüften Obere Grenze Einschaltdauer für Nähfußlüftung 1...100 | (AFL) (FSP) (t2) (t3) (t4) (t5) (t7) (tFL) (EF-) | 023 024 201 202 203 204 206 211 254 |

Nähfuß wird gelüftet:

- in der Naht

durch Pedal zurück (Stufe -1)

oder automatisch (mit Taste - (S4) an der Steuerung, Segment 7 leuchtet)

oder automatisch (mit Taste 3 am Bedienteil V810)

oder automatisch (mit Taste 6 am Bedienteil V820)

durch Betätigung eines Tasters je nach Vorwahl der Parameter 240...246

- nach dem Fadenschneiden

durch Pedal zurück (Stufe -1 oder -2)

oder automatisch (mit Taste - (S4) an der Steuerung, Segment 8 leuchtet)

oder automatisch (mit Taste 3 am Bedienteil V810)

oder automatisch (mit Taste 6 am Bedienteil V820)

durch Betätigung eines Tasters je nach Vorwahl der Parameter 240...246

über Lichtschranke automatisch bei Pedal vor entsp. Einstellung Parameter 023

über Stichzählung automatisch bei Pedal vor entsp. Einstellung Parameter 023

Einschaltverzögerung nach Fadenwischer (t7)

Einschaltverzögerung ohne Fadenwischer (tFL)

Ungewolltes Fußlüften vor dem Fadenschneiden beim Übergang von Pedal-0-Lage nach Stufe -2 kann durch Einstellen einer Einschaltverzögerung (t2) mit Parameter 201 verhindert werden.

Haltekraft des gelüfteten Nähfußes:

Der Nähfuß wird durch Vollansteuerung angehoben. Anschließend wird automatisch auf Teilansteuerung umgeschaltet, um die Belastung für die Steuerung und den angeschlossenen Magneten zu reduzieren.

Die Dauer der Vollansteuerung wird mit Parameter 203 und die Haltekraft bei Teilansteuerung mit Parameter 204 eingestellt.

Achtung Eine zu groß eingestellte Haltekraft kann zur Zerstörung des Magneten und der Steuerung führen. Beachten Sie unbedingt die zulässige Einschaltdauer (ED) des Magneten und stellen Sie den hierfür geeigneten Wert gemäß nachstehender Tabelle ein.

| Wert | Einschaltdauer (ED) | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 % | geringe Haltekraft |
| 100 | 100 % | große Haltekraft (Vollansteuerung) |

Nähfuß senkt ab:

- Pedal in 0-Lage bringen

- Pedal in Stufe ½ bringen (leicht nach vorn)

- Taster für manuelle Nähfußlüftung öffnen

Bei Betätigen des Pedals nach vorn aus gelüftetem Nähfuß wird die Anlaufverzögerung (t3), einstellbar mit Parameter 202, wirksam.

## Anfangsstichverdichtung

| Funktion ohne Bedienteil | Steuerung |
| --- | --- |
| Anfangsstichverdichtung Ein; Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 001) Anfangsstichverdichtung Ein; Stichzahl ohne Stichsteller (Parameter 000) danach Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 001) Anfangsstichverdichtung Aus | Segment 1 ein Segment 2 ein beide Segmente aus | Taste E (S2) |

| Funktion mit Bedienteil | V810/V820 |
| --- | --- |
| Anfangsstichverdichtung Ein; Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 001) Anfangsstichverdichtung Ein; Stichzahl ohne Stichsteller (Parameter 000) danach Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 001) Anfangsstichverdichtung Aus | linker Pfeil an Taste ein rechter Pfeil an Taste ein beide Pfeile aus | Taste 1 |

Die Anfangsstichverdichtung beginnt mit dem Betätigen des Pedals nach vorne am Nahtanfang. Die Anfangsstichverdichtung läuft automatisch in Drehzahl n3 ab. Der Vorgang ist nicht unterbrechbar. Bei parallel ablaufendem Softstart dominiert die jeweils niedrigere Drehzahl. Nach Ablauf der Stichzählung (Parameter 001) wird der Stichsteller und nach einer Verzögerungszeit t1 die Drehzahl n3 abgeschaltet. Danach ist die Pedalführung wieder freigegeben. Der Stichsteller und die  Zählung sind auf Position 1 synchronisiert.

### Stichzählung für Anfangsstichverdichtung

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Stichzahl vorwärts bzw. ohne Stichsteller Stichzahl rückwärts bzw. mit Stichsteller | (c2) (c1) | 000 001 |

Die Stiche für Anfangsstichverdichtung mit oder ohne Stichsteller können über oben genannte Parameter direkt in der Steuerung oder an einem angeschlossenen Bedienteil V810/V820 programmiert und verändert werden.

Weiterhin kann zur schnellen Information (HIT) des Benutzers bei Verwendung des Bedienteils V820 beim Einschalten der Funktion über die Taste 1 der dazugehörige Wert für ca.3 Sekunden im Display angezeigt werden. Während dieser Zeit lässt sich der Wert sofort über die Tasten + oder - verändern.

### Anfangsstichverdichtung

Über eine einstellbare Stichanzahl wird das Stichsteller-Signal ausgegeben und die Rückwärtsstrecke bzw. Anfangsstichverdichtung ausgeführt.

## Endstichverdichtung

| Funktion ohne Bedienteil | Steuerung |
| --- | --- |
| Endstichverdichtung Ein; Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 002) Endstichverdichtung Ein; Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 002) danach Stichzahl ohne Stichsteller (Parameter 003) Endstichverdichtung Aus | Segment 3 ein Segment 4 ein beide Segmente aus | Taste + (S3) |

| Funktion mit Bedienteil | V810 | V820 |
| --- | --- | --- |
| Endstichverdichtung Ein; Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 002) Endstichverdichtung Ein; Stichzahl mit Stichsteller (Parameter 002) danach Stichzahl ohne Stichsteller (Parameter 003) Endstichverdichtung Aus | linker Pfeil an Taste ein rechter Pfeil an Taste ein beide Pfeile aus | Taste 2 | Taste 4 |

Die Endstichverdichtung startet entweder mit Pedal Rücktritt, bei einer Naht mit Stichzählung am Ende der Zählung oder aus der Lichtschrankennaht mit Ende der Lichtschranken-Ausgleichstiche. Aus dem Stillstand wird der Stichsteller sofort zugeschaltet. Nach Absenken des Nähfußes verzögert sich der Schaltpunkt des Stichstellers um die Zeit t3 (Anlaufverzögerung nach Abschalten des Nähfußlüftungssignals). Die erste einlaufende Position 1 gilt immer dann als 0-Stich, wenn die Funktion außerhalb Position 1 gestartet wird. Der Stichsteller wird auf Position 1 synchronisiert. Endstichverdichtung läuft automatisch in Drehzahl n4 ab. Der Vorgang ist nicht unterbrechbar. Aus vollem Lauf wird die Endstichverdichtung erst nach Erreichen der Drehzahl n4 und der Synchronisation auf Position 2 zugeschaltet.

### Drehzahl n4 am Nahtende

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Drehzahl für Endstichverdichtung | (n4) | 113 |

### Stichzählung für Endstichverdichtung

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Stichzahl vorwärts bzw. ohne Stichsteller Stichzahl rückwärts bzw. mit Stichsteller | (c3) (c4) | 002 003 |

Die Stiche für Endstichverdichtung mit oder ohne Stichsteller können über oben genannte Parameter direkt in der Steuerung oder an einem angeschlossenen Bedienteil V810/V820 programmiert und verändert werden.

Weiterhin kann zur schnellen Information (HIT) des Benutzers bei Verwendung des Bedienteils V820 beim Einschalten der Funktion über die Taste 4 der dazugehörige Wert für ca. 3 Sekunden im Display angezeigt werden. Während dieser Zeit lässt sich der Wert sofort über die Tasten + oder - verändern.

### Stichzählung Endstichverdichtung

Über eine einstellbare Stichanzahl wird die Rückwärtsstrecke bzw. Endstichverdichtung ausgeführt, anschließend der Stichsteller ausgeschaltet und die Vorwärtsstrecke bzw. Normalstiche bei Stichverdichtung abgearbeitet. Für beide Strecken ist die Anzahl der Stiche separat einstellbar.

Nach Ablauf der Stichzählung (Parameter 003) wird die Schneidfunktion eingeleitet. Während des ganzen Vorgangs ist die Nähgeschwindigkeit auf Drehzahl n4 reduziert. Ausnahme ist der letzte Stich, der in Positionierdrehzahl n1 abläuft.

### Endstichverdichtung

Über eine einstellbare Stichanzahl wird das Stichsteller-Signal ausgegeben und die Endstichverdichtung ausgeführt. Während des letzten Stiches wird auf Positionierdrehzahl abgebremst.

## Stichstellerunterdrückung / Stichstellerabruf

Durch Betätigen eines externen Tasters, je nach Vorwahl der Parameter 240...246, kann der nächste Stichverdichtungsvorgang einmalig unterdrückt oder abgerufen werden.

| Bei Betätigung | Stichverdichtung ein | Stichverdichtung aus | Stichverdichtung ein | Stichverdichtung aus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vor Nahtanfang | Stichverdichtung | Stichverdichtung | ------ | ------ |
| In der Naht | ------ | ------ | Stichverdichtung | Stichverdichtung |

## Laufsperre

Achtung Diese Funktion ist keine sicherheitstechnische Einrichtung. Sie ersetzt nicht das bei Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderliche Ausschalten der Netzspannung.

Die Funktion der Laufsperre ist durch Anschluss eines Schalters, je nach Vorwahl der Parameter 240...246, an der Buchse ST2 möglich.

Anzeige nach Auslösen der Laufsperre ohne Bedienteil:

Anzeige an der Steuerung!		(

Anzeige und Signal nach Auslösen der Laufsperre mit Bedienteil:

Anzeige am Bedienteil V810!		(

(Symbol blinkt)

Anzeige am Bedienteil V820!

(Symbol blinkt)

Laufsperre in der freien Naht, der Naht mit Stichzählung und in der Lichtschrankennaht:

Durch Öffnen bzw. Schließen des Schalters wird die Naht unterbrochen

- Stopp in Grundposition

- Nadel hoch ist nicht möglich

- Nähfußlüftung ist möglich

Laufsperre in der Anfangsstichverdichtung:

Durch Öffnen bzw. Schließen des Schalters wird die Anfangsstichverdichtung abgebrochen.

- Stopp in Grundposition

- Nadel hoch ist nicht möglich

- Nähfußlüftung ist möglich

- Nach Aufheben der Laufsperre wird die Naht mit dem nach der Anfangsstichverdichtung folgenden Nahtabschnitt fortgesetzt

Laufsperre in der Endstichverdichtung:

Durch Öffnen bzw. Schließen des Schalters wird die Endstichverdichtung abgebrochen und die Naht beendet.

- Nähfußlüftung ist möglich

## Drehzahlbegrenzung n9

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Drehzahlbegrenzung n9 | (n9) | 122 |

Bei Betätigen eines Tasters, dem die Eingangsfunktion 33 zugeordnet ist, wird eine Drehzahlbegrenzung n9 aktiviert. Die Drehzahlsteuerung bis zur Begrenzung erfolgt pedalgeführt.

## Fadenabschneidevorgang

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Fadenschneider Ein/Aus Fadenwischer Ein/Aus | (FA) (FW) | 013 014 |

| Funktion mit Bedienteil | V820 |
| --- | --- |
| Fadenschneider bzw. Fadenwischer Ein/Aus |  | Taste 5 |

Bei angeschlossenem Bedienteil V820 können auch die Funktionen mit der Taste 5 ein- und ausgeschaltet werden.

### Abschneidedrehzahl

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Abschneidedrehzahl | (n7) | 116 |

### Kettenstich-Fadenschneider (div. Modi)

In den Kettenstichmodi erfolgt das Fadenabschneiden im Stillstand der Maschine in Position 2.
Die Signalfolge von M1...M4 und das Nähfußlüften am Nahtende kann mit den Parametern 280...288 beliebig (parallel oder sequentiell) eingestellt werden.
Bei ausgeschaltetem Fadenschneider stoppt der Antrieb am Nahtende in Position 2.

### Zeiten der Abschneidesignale von Kettenstichmaschinen

Die Verzögerungs- und Einschaltzeiten der Signale sind mit den nachstehenden Parametern einstellbar.

Weitere Informationen zu den Abläufen der Kettenstichnahtendevarianten siehe Kapitel 8 »Einstellen der Grundfunktionen, Auswahl der Funktionsabläufe« in dieser Anleitung und Kapitel »Funktionsdiagramme« in der Parameterliste)

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Verzögerungszeit Ausgang M1 Einschaltzeit Ausgang M1 Verzögerungszeit Ausgang M2 Einschaltzeit Ausgang M2 Verzögerungszeit Ausgang M3 Einschaltzeit Ausgang M3 Verzögerungszeit Ausgang M4 Einschaltzeit Ausgang M4 Verzögerungszeit bis Nähfuß Ein | (kd1) (kt1) (kd2) (kt2) (kd3) (kt3) (kd4) (kt4) (kdF) | 280 281 282 283 284 285 286 287 288 |

## Funktionen für Überwendlichmaschinen (Modus F-290=40)

### Signal Kette saugen

Das Signal Kette saugen kann für die Anfangs- und Endzählung separat über die Taste E an der Steuerung und Taste 1 am Bedienteil V810/V820 vorgewählt werden. Sind Kette saugen und Abhacker am Nahtanfang ausgeschaltet, so werden die entsprechenden Zählungen unterdrückt. Am Nahtende werden dagegen die Zählungen ausgeführt.

| Funktion ohne Bedienteil | Steuerung |
| --- | --- |
| Kette saugen am Nahtanfang Ein Kette saugen am Nahtende Ein | Segment 1 ein Segment 2 ein | Taste S2 |

| Funktion mit Bedienteil | V810/V820 |
| --- | --- |
| Schneiden am Nahtanfang Ein Schneiden am Nahtende Ein | linker Pfeil an Taste ein rechter Pfeil an Taste ein | Taste 1 |

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Stopp bei Abhacken am Nahtende Ein/Aus Ablauf Überwendlich-Modus (Modus 7) mit oder ohne Stopp Signal Kette saugen am Nahtende bis Zählende c2 oder bis Pedal 0 Start der Zählung (Parameter 157) für die Fadenspannungslüftung am Nahtanfang Drehzahl während der Stichzählung am Nahtanfang Drehzahl während der Stichzählung am Nahtende Stiche bis Fadenspannungslüftung Aus nach Lichtschranke dunkel am Nahtanfang Einschalten des Signals Kette saugen und der Fadenspannungslüftung am Nahtende Fadenspannungslüftung am Nahtende bis Pedal 0-Lage oder bis zum nächsten Nahtanfang eingeschaltet Bremsrampe im Überwendlich-Modus Ein/Aus Ausschaltverzögerung für Kette saugen am Nahtende, wenn Parameter 022 = 2 Abbruch der Anfangszählung und Einleiten des Nahtendes durch LS-hell Ein/Aus | (SAb) (UoS) (SPO) (tFS) (kSA) (kSE) (SFS) (kSL) (FSn) (bdO) (tkS) (Abc) | 017 018 022 025 143 144 157 193 199 235 237 267 |

Verschiedene Einstellungen im Überwendlich-Modus (Modus 7) sind mit folgenden Parametern möglich.

| 018 = 0 | Ablauf mit Stopp. |
| --- | --- |
| 018 = 1 | Ablauf ohne automatischen Stopp am Nahtende. Mit Laufbefehl läuft der Antrieb in der vorgewählten Drehzahl. Mit Pedal 0-Lage oder Lichtschranke dunkel wird zum nächsten Nahtanfang ohne Ausgabe der Signale M1/M2 geschaltet. |
| 018 = 2 | Ablauf wie Einstellung 1. Jedoch mit Pedal 0-Lage werden die Signale M1/M2 ausgegeben und es wird zum nächsten Nahtanfang geschaltet. |
| 018 = 3 | Ablauf wie Einstellung 1. Jedoch mit Pedal -2 werden die Signale M1/M2 ausgegeben und es wird zum nächsten Nahtanfang geschaltet. Ein Zwischenhalt und Nähfußlüftung mit Pedal -1 ist möglich. |
| 018 = 4 | Wird die Lichtschranke während der Endzählung für Kette saugen dunkel, so wird sofort zum nächsten Nahtanfang geschaltet. Ist die Endzählung abgelaufen und die Lichtschranke noch hell, stoppt der Antrieb sofort. |
| 018 = 5 | Abhacken am Nahtanfang mit Stopp. |
| 022 = 0 | Das Signal Kette saugen am Nahtende wird nach der Zählung c2 abgeschaltet. |
| 022 = 1 | Das Signal Kette saugen am Nahtende bleibt bis Pedal 0-Stellung erhalten. |
| 022 = 2 | Kette saugen, bis der Antrieb steht und die Ausschaltverzögerung (Parameter 237) abgelaufen ist. Sollte während der Ausschaltverzögerungszeit eine neue Naht begonnen werden, wird die Zeit abgebrochen. |
| 025 = 0 | Beginn der Zählung für die Fadenspannungslüftung am Nahtanfang. |
| 025 = 1 | Beginn der Zählung für die Fadenspannungslüftung bei Lichtschranke dunkel. |
| 193 = 0 | Fadenspannungslüftung und Kette saugen nach Ablauf der Lichtschrankenausgleichsstiche. |
| 193 = 1 | Kette saugen ab Lichtschranke hell und Fadenspannungslüftung nach Ablauf der Lichtschranken-Ausgleichsstiche. |
| 199 = 0 | Fadenspannungslüftung am Nahtende bis Pedal 0-Lage eingeschaltet. |
| 199 = 1 | Fadenspannungslüftung am Nahtende bzw. Nahtanfang eingeschaltet. |
| 199 = 2 | Fadenspannungslüftung am Nahtende bzw. Nahtanfang und nach „Netz ein“ eingeschaltet. |
| 267 = 0 | Abrechen der Anfangszählung durch Lichtschranke-hell nicht möglich. |
| 267 = 1 | Abrechen der Anfangszählung durch Lichtschranke-hell. Kette saugen oder Abhacken am Nahtanfang werden abgebrochen wenn die Lichtschranke hell erkennt, und das Nahtende wird eingeleitet. |

Mit folgenden Parametern ist es möglich, für die Stichzählung am Nahtanfang und am Nahtende die Drehzahlfunktion zu wählen.

| 143 = 0 | Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Maximaldrehzahl (Parameter 111). |
| --- | --- |
| 143 = 1 | Feste Drehzahl (Parameter 112) ohne Beeinflussung durch das Pedal. Stopp bei Pedal 0. |
| 143 = 2 | Begrenzte Drehzahl (Parameter 112) pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Begrenzung. |
| 143 = 3 | Mit fester Drehzahl (Parameter 112) ab- und unterbrechbar entsprechend Einstellung Parameter 019 |
| 144 = 0 | Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Maximaldrehzahl (Parameter 111). |
| 144 = 1 | Feste Drehzahl (Parameter 113) ohne Beeinflussung durch das Pedal. Stopp bei Pedal 0. |
| 144 = 2 | Begrenzte Drehzahl (Parameter 113) pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Begrenzung. |
| 144 = 3 | Mit fester Drehzahl (Parameter 113) ab- und unterbrechbar entsprechend Einstellung Parameter 019 |

### Anfangs- und Endzählungen

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Endzählung (c2) mit begrenzter Drehzahl n4 bis Stopp Anfangszählung (c1) mit begrenzter Drehzahl n3 für Kette saugen Zählung (c3) Abhacker am Nahtanfang Endzählung (c4) für Abhacker am Nahtende Nahtende bei Modus 7 durch Endzählung (c2) oder (c4) Stichzählungs-Drehzahl am Nahtanfang Stichzählungs-Drehzahl am Nahtende | (c2) (c1) (c3) (c4) (mhE) (n3) (n4) | 000 001 002 003 191 112 113 |

Mit Parameter 191 sind folgende Einstellungen möglich, um das Nahtende zu bestimmen:

| 191 = 0 | Nahtende nach Zählung c4 (Abhacker) |
| --- | --- |
| 191 = 1 | Nahtende nach Zählung c2 (Kette saugen) |

## Abhacker/Schnelle Schere (Modus F290=40)

Das Signal Abhacker/Schnelle Schere kann für die Anfangs- und/oder Endzählung separat eingestellt werden. Siehe auch Kapitel "Manueller Abhacker/Schnelle Schere".

| Funktion ohne Bedienteil | Steuerung |
| --- | --- |
| Abhacker/Schnelle Schere am Nahtanfang Ein Abhacker/Schnelle Schere am Nahtende Ein Abhacker/Schnelle Schere am Nahtanfang u. Nahtende Ein Abhacker/Schnelle Schere am Nahtanfang u. Nahtende Aus | Segment 3 ein Segment 4 ein Segment 3 und 4 ein Segment 3 und 4 aus | Taste + (S3) |

- Bei Verwendung des Bedienteils V810 wird durch Einstellung 290 = 40 automatisch Parameter 291 auf Einschubstreifen "8" eingestellt.

- Bei Verwendung des Bedienteils V820 wird durch Einstellung 290 = 40 automatisch Parameter 292 auf Einschubstreifen "7" eingestellt.

| Funktion mit Bedienteil | V810 | V820 |
| --- | --- | --- |
| Kette saugen am Nahtanfang Ein/Aus | linker Pfeil an Taste ein | Taste 2 | Taste 4 |

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Klemme am Nahtende (Ausgang ST2/27) Ein/Aus (Modus 7) Nachlaufstiche der Klemme am Nahtanfang (Modus 7) oder Stichzählung nach Lichtschranke hell bis Abhacker Ein (Modus 15) | (kLm) (ckL) | 020 021 |

Ausgang und Zeiten für Abhacker

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Verzögerungszeit für Ausgang M3 (ST2/27) Abhacker AH Einschaltzeit für Ausgang M3 (ST2/27) Abhacker AH | (kd3) (kt3) | 284 285 |

- Parameter 232 muss auf "0" (Funktion Abhacker) eingestellt sein.

- Die Verzögerungszeit für den Abhacker wird in der Regel auf "0" eingestellt!

Ausgang und Zeiten für Schnelle Schere

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Verzögerungszeit für Ausgang M3 (ST2/27) Schnelle Schere AH1 Einschaltzeit für Ausgang M3 (ST2/27) Schnelle Schere AH1 Verzögerungszeit für Ausgang M4 (ST2/36) Schnelle Schere AH2 Einschaltzeit für Ausgang M4 (ST2/36) Schnelle Schere AH2 | (kd3) (kt3) (kd4) (kt4) | 284 285 286 287 |

- Der Parameter 232 muss auf "1" (Funktion Schnelle Schere) eingestellt sein.

- Die Verzögerungszeiten für die "Schnelle Schere" werden in der Regel auf "0" eingestellt!

## Manueller Abhacker/Schnelle Schere

Bei Betätigen eines externen Tasters, je nach Vorwahl der Parameter 240...246, kann der Abhacker bzw. die Schnelle Schere an beliebiger Stelle in der Naht oder im Stillstand geschaltet werden.

Siehe auch Kapitel "Anschlussplan" in der Parameterliste.

## Naht mit Stichzählung

| Funktion ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Stichzählung Ein/Aus | (n7) | 015 |

| Funktion mit Bedienteil | V820 |
| --- | --- |
| Stichzählung Ein/Aus |  | Taste 2 |

### Stichzahl für Naht mit Stichzählung

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Stichzahl für eine Naht mit Stichzählung | (Stc) | 007 |

Die Stichzahl für die Stichzählung kann mit Parameter 007 direkt an der Steuerung oder an einem angeschlossenen Bedienteil V810/V820 eingestellt werden.

Weiterhin kann zur schnellen Information (HIT) des Benutzers bei Verwendung des Bedienteils V820 beim Einschalten der Funktion über die Taste 2 der dazugehörige Wert für ca. 3 Sekunden im Display angezeigt werden. Während dieser Zeit lässt sich der Wert sofort über die +/- Tasten verändern.

### Stichzählungsdrehzahl

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Positionierdrehzahl Stichzählungsdrehzahl Drehzahlmodus für eine Naht mit Stichzählung | (n1) (n12) (SGn) | 110 118 141 |

Für den Ablauf der Stichzählung kann mit Parameter 141 ein bestimmtes Drehzahlverhalten vorgewählt werden.

| 141 = 0 | Ablauf mit pedalgeführter Drehzahl |
| --- | --- |
| 141 = 1 | Ablauf mit fester Drehzahl n12, solange Pedal nach vorn betätigt (Stufe >1) |
| 141 = 2 | Ablauf mit begrenzter Drehzahl n12, solange Pedal nach vorn betätigt (Stufe >1) |
| 141 = 3 | Ablauf mit fester Drehzahl erfolgt automatisch, sobald das Pedal einmal betätigt wurde. Der Abbruch kann über "Pedalrücktritt (-2)" erfolgen |
| 141 = 4 | Ablauf mit fester Drehzahl n1 erfolgt automatisch, sobald das Pedal einmal betätigt wurde. Der Abbruch kann über "Pedalrücktritt (-2)" erfolgen |

Abhängig von der momentanen Drehzahl (max.11 Stiche vor Ende der Stichzählung), wird die Nähgeschwindigkeit in jeder Umdrehung vermindert, um exakt bei Zählende anhalten zu können. Bei eingeschalteter Lichtschranke wird nach der Stichzählung in freies Nähen übergegangen.

### Naht mit Stichzählung bei eingeschalteter Lichtschranke

| Funktion mit oder ohne Bedienteil |  | Parameter |
| --- | --- | --- |
| Lichtschranke Ein/Aus Stichzählung Ein/Aus | (LS) (StS) | 009 015 |

| Funktion mit Bedienteil |  | V820 |
| --- | --- | --- |
| Lichtschranke Ein/Aus Stichzählung Ein/Aus |  | Taste 3 Taste 2 |

Bei der Einstellung "Stichzählung mit Lichtschrankenfunktion" wird zunächst die Anzahl der Stiche abgearbeitet und danach die Lichtschranke aktiviert.

## Freie Naht und Naht mit Lichtschranke

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Positionierdrehzahl Obere Grenze der Maximaldrehzahl Begrenzte Drehzahl entsprechend Einstellung von Parameter 142 Untere Grenze der Maximaldrehzahl Drehzahlmodus Freie Naht | (n1) (n2) (n12) (n2_) (SFn) | 110 111 118 121 142 |

Für den Ablauf der freien Naht und der Naht mit Lichtschranke kann mit dem Drehzahlmodus ein bestimmtes Drehzahlverhalten vorgewählt werden.

| 142 = 0 | Ablauf mit pedalgeführter Drehzahl |
| --- | --- |
| 142 = 1 | Ablauf mit fester Drehzahl n12, solange Pedal nach vorn betätigt (Stufe >1) |
| 142 = 2 | Ablauf mit begrenzter Drehzahl n12, solange Pedal nach vorn betätigt (Stufe >1) |
| 142 = 3 | Nur für die Naht mit Lichtschranke: Ablauf mit fester Drehzahl erfolgt automatisch, sobald das Pedal einmal betätigt wurde Das Nahtende wird durch die Lichtschranke eingeleitet. Abbruch durch Pedalrücktritt (-2) ist möglich. Bei nicht aktiver Lichtschranke wirkt die Drehzahl wie bei Einstellung Parameter 142 = 0. |

Bei Verwendung eines Bedienteils wird die Maximaldrehzahl nach Netz-Ein und nach Fadenschneiden im Display angezeigt und kann direkt über die Tasten +/- am Bedienteil geändert werden. Der Verstellbereich wird begrenzt durch die eingestellten Werte der Parameter 111 und 121.

## Lichtschranke

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Lichtschranke Ein/Aus |  | 009 |

| Funktion mit Bedienteil | V820 |
| --- | --- |
| Lichtschranke dunkel/hell Ein Lichtschranke hell/dunkel Ein Lichtschranke Aus | rechter Pfeil an Taste ein linker Pfeil an Taste ein beide Pfeile aus | Taste 3 |

Die Lichtschrankenfunktion am Eingang der Buchse B18/8 ist nur aktiv, wenn der Parameterwert 239 = 0 ist.

### Drehzahl nach Lichtschranken-Erkennung

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Drehzahl nach Lichtschranken-Erkennung | (n5) | 114 |

Nach Ende der Lichtschrankenausgleich-Stichzählung mit Drehzahl n5 wird die Endzählung für den Abhacker (c4) Pedalgeführt fortgesetzt. Wird die Stichzählung für den Abhacker auf 0 eingestellt und die Lichtschrankenausgleich-Stichzählung so eingestellt bis das Abhacken eingeleitet werden soll, erfolgt die Zählung pedalunabhängig mit Drehzahl n5.

### Allgemeine Lichtschrankenfunktionen

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Lichtschranken Ausgleichstiche Lichtschranken-Sensierung auf hell/dunkel Annähen bei heller Lichtschranke gesperrt/nicht gesperrt Lichtschranken-Nahtende mit Fadenschneiden Ein/Aus Drehzahl der Lichtschrankenausgleichsstiche | (LS) (LSd) (LSS) (LSE) (PLS) | 004 131 132 133 192 |

- Nach Sensierung vom Nahtende erfolgt Zählung der Ausgleichstiche mit Lichtschrankendrehzahl.

- Unterbrechung des Ablaufs bei Pedal-0 Lage. Abbrechen des Ablaufs durch Pedalstellung -2.

- Fadenabschneideablauf mit Parameter 133 ausschaltbar, unabhängig von der Einstellung mit Taste 5 am Bedienteil V820. Stopp in Grundposition.

- Sensierung der Lichtschranke am Nähgutende auf hell oder dunkel mit Parameter 131 wählbar.

- Anlaufsperre bei heller Lichtschranke mit Parameter 132 programmierbar.

- Wahl der Drehzahl pedalabhängig/Drehzahl n5 während den Lichtschrankenausgleichsstichen mit Parameter 192.

Die Lichtschranken-Ausgleichsstiche können über oben genannten Parameter direkt in der Steuerung oder an einem angeschlossenen Bedienteil V810/V820 programmiert und verändert werden.

Weiterhin kann zur schnellen Information (HIT) des Benutzers bei Verwendung des Bedienteils V820 beim Einschalten der Funktion über die Taste 3 der dazugehörige Wert für ca. 3 Sekunden im Display angezeigt werden. Während dieser Zeit lässt sich der Wert sofort über die Tasten + oder - verändern.

Bei Verwendung eines Bedienteils V820 ist ein Direktzugriff mit der Funktionstaste (Taste 9) möglich!

### Reflexlichtschranke LSM002

Einstellung der Empfindlichkeit:

Abhängig vom Abstand Lichtschranke zu Reflexionsfläche minimale Empfindlichkeit einstellen (Potentiometer möglichst weit nach links drehen).

- Potentiometer direkt am Lichtschrankenmodul

Mechanische Ausrichtung:

Das Ausrichten wird durch einen sichtbaren Lichtpunkt auf der Reflektionsfläche erleichtert.

### Automatischer lichtschrankengesteuerter Start

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Verzögerung Autostart Autostart Ein/Aus Lichtschranken-Sensierung auf hell Annähen mit heller Lichtschranke gesperrt | (ASd) (ALS) (LSd) (LSS) | 128 129 131 132 |

Die Funktion ermöglicht den Nahtablauf automatisch zu beginnen, sobald die Lichtschranke das Einlegen des Nähguts sensiert hat.

Voraussetzungen für den Ablauf:

- Parameter 009 = 1 Lichtschranke eingeschaltet

- Parameter 129 = 1 Autostart eingeschaltet

- Parameter 131 = 1 Lichtschranken-Sensierung auf hell

- Parameter 132 = 1 kein Annähen bei Lichtschranke hell

- Das Pedal muss am Nahtende nach vorn betätigt bleiben

Aus Sicherheitsgründen wird diese Funktion erst dann aktiv, wenn bei der ersten Naht normal angenäht wurde. Die Lichtschranke muss abgedunkelt werden, solange das Pedal noch in Nulllage ist. Erst danach darf das Pedal nach vorn betätigt werden. Abgeschaltet wird diese Funktion, wenn nach Nahtende das Pedal nicht mehr nach vorn betätigt bleibt.

### Lichtschrankenfilter für Maschenware

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Stichanzahl des Lichtschrankenfilters Lichtschrankenfilter Ein/Aus Lichtschrankensensierung auf hell bzw. auf dunkel | (LSF) (LSF) (LSd) | 005 130 131 |

Der Filter verhindert das vorzeitige Auslösen der Lichtschrankenfunktion beim Nähen von Maschenware.

- Durch Parameter 130 kann der Filter ein- oder ausgeschaltet werden.

- Der Filter ist ebenfalls nicht aktiv, wenn der Parameter 005 = 0 ist.

- Durch Verändern der Filter-Stichzahl erfolgt Anpassung an die Maschenweite.

- Maschenwarensensierung bei Lichtschrankenerkennung

| Hell | ( | dunkel, | wenn Parameter 131 = 0. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dunkel | ( | hell, | wenn Parameter 131 = 1. |

### Funktionsänderung des Lichtschranken-Eingangs

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse B18/8 |  | 239 |

Wird die Lichtschranken-Funktion nicht verwendet, so kann der Eingang an Buchse B18/8 analog zu den Eingängen in1...in7 mit einer Schaltfunktion belegt werden.

Mit Parameter 239 sind folgende Eingangsfunktionen möglich:

| 239 = 0 | Lichtschranken-Funktion: Der Eingang ist für eine Lichtschranken-Funktion vorbereitet. |
| --- | --- |
| 239 = >0 | Alle weiteren Eingangsfunktionen sind, wie im folgenden Kapitel „Eingänge für Schalter und Tasten“ beschrieben, identisch. |

## Schaltfunktionen der Eingänge in1...in13

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Auswahl der Eingangs-Funktion | (in1...in7) (in11-LSM) (in12...in13) | 240...246 239 550...551 |

Mit den Parametern 240...246, 239 (LSM), 550, 551 für die Eingänge in1...in13 kann die Funktion der an den Steckverbindungen ST2, B18 und B22 angeschlossenen Taster/Schalter gewählt werden.

240...246, 239 (LSM), 550, 551  =

- Eingangsfunktion gesperrt.

- Nadel hoch/tief: Bei Betätigung des Tasters läuft der Antrieb von Position 1 nach Position 2 bzw. von Position 2 nach Position 1. Steht der Antrieb außerhalb der Halteposition, läuft er in die vorgewählte Grundposition.

- Nadel hoch: Bei Betätigen des Tasters läuft der Antrieb von Position 1 nach Position 2.

- Einzelstich (Heftstich): Bei Betätigung des Tasters führt der Antrieb eine Umdrehung von Position 1 nach Position 1 aus. Steht der Antrieb in Position 2, läuft er mit der ersten Tasterbetätigung nach Position 1 und mit den nachfolgenden Betätigungen jeweils von Position 1 nach Position 1.

- Vollstich: Bei Betätigung des Tasters führt der Antrieb eine ganze Umdrehung entsprechend der Halteposition aus.

- Nadel nach Position 2: Steht der Antrieb außerhalb der Position 2, so läuft er nach Betätigung des Tasters in die Position 2. Nach Netz Ein läuft der Antrieb solange, bis er sich synchronisiert hat.

- Laufsperre mit offenem Kontakt wirksam: Bei Öffnen des Schalters hält der Antrieb in der vorgewählten Grundstellung.

- Laufsperre mit geschlossenem Kontakt wirksam: Bei Schließen des Schalters hält der Antrieb in der vorgewählten Grundstellung.

- Laufsperre mit offenem Kontakt wirksam (unpositioniert): Bei Öffnen des Schalters hält der Antrieb sofort unpositioniert.

- Laufsperre mit geschlossenem Kontakt wirksam (unpositioniert): Bei Schließen des Schalters hält der Antrieb sofort unpositioniert.

- Lauf in automatischer Drehzahl (n12): Bei Tasterbetätigung läuft der Antrieb in automatischer Drehzahl. Das Pedal wird nicht benutzt.

- Lauf in begrenzter Drehzahl (n12): Bei Tasterbetätigung läuft der Antrieb in begrenzter Drehzahl. Das Pedal muss dazu nach vorn betätigt werden.

- Nähfußlüftung bei Pedal 0-Lage.

- Nadel nach Position 2: Bei Betätigung des Tasters läuft der Antrieb von Position 1 nach Position 2 und der Nähfuß wird gelüftet. Der Anlauf ist danach gesperrt. Bei erneutem Betätigen des Tasters wird der Nähfuß abgesenkt und der Anlauf ist wieder frei.

- Entketteln: Bei Betätigen des Tasters wird die Funktion Entketteln ohne Zuhilfenahme des Pedals ausgeführt.

- Externe Lichtschranke: In diesem Modus ist es möglich, das Nahtende, anstatt mit Lichtschranke, mit einem Taster einzuleiten. Die Lichtschranken-Funktion muss hierfür eingeschaltet sein.

- Drehzahl n9: Unterhalb dieser Drehzahl kann pedalgeführt gearbeitet werden.

- Automatische Drehzahl n9: Mit Pedal 0 ist die Drehzahl unterbrechbar.

- Drehzahl n12 mit Öffner: Unterhalb dieser Drehzahl kann pedalgeführt gearbeitet werden.

- Automatische Drehzahl n12 mit Öffner: Das Pedal hat keinen Einfluss.

- Keine Funktion

- Funktion wie bei Betätigung von Pedal –2:Bei Betätigen des Tasters wird das Nahtende eingeleitet. Ist die Funktion Abschneidevorgang eingeschaltet, wird diese auch ausgeführt. Der Antrieb stoppt in Position 2.

- Signal AFF1 als Flip Flop schaltbar: Bei Betätigen des Tasters wird Signal AFF1 eingeschaltet und bei einer weiteren Betätigung wieder ausgeschaltet.

- Signal AFF2 als Flip Flop schaltbar: Bei Betätigen des Tasters wird Signal AFF2 eingeschaltet und bei einer weiteren Betätigung wieder ausgeschaltet.

- Signal AFF3 als Flip Flop schaltbar: Bei Betätigen des Tasters wird Signal AFF3 eingeschaltet und bei einer weiteren Betätigung wieder ausgeschaltet.

- Keine Funktion

- Keine Funktion

- Laufsperre in Pos 2 am Nahtende mit geschlossenem Kontakt wirksam

## Belegung der Funktionstasten F1/F2 an den Bedienteilen V810/V820

| Funktion mit Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Auswahl der Eingangs-Funktion an Taste (A) "F1" an den Bedienteilen V810/V820 Auswahl der Eingangs-Funktion an Taste (B) "F2" an den Bedienteilen V810/V820 | (tF1) (tF2) | 293 294 |

Mit den Parametern 293 und 294 kann die Funktion der Tasten F1 (A) und F2 (B) an den Bedienteilen gewählt werden.

293/294 =

- Eingangsfunktion gesperrt

- Nadel hoch/tief: Bei Betätigen des Tasters läuft der Antrieb von Position 1 nach Position 2 bzw. von Position 2 nach Position 1. Steht der Antrieb außerhalb der Halteposition, läuft er in die vorgewählte Grundstellung.

- Nadel hoch: Bei Betätigen des Tasters läuft der Antrieb von Position 1 nach Position 2.

- Einzelstich (Heftstich): Bei Betätigen des Tasters führt der Antrieb eine Umdrehung von Position 1 nach Position 1 aus. Steht der Antrieb in Position 2, läuft er mit der ersten Tasterbetätigung nach Position 1 und mit den nachfolgenden Betätigungen jeweils von Position 1 nach Position 1

- Vollstich: Bei Betätigen des Tasters führt der Antrieb eine ganze Umdrehung entsprechend der Halteposition aus.

- Nadel nach Position 2: Steht der Antrieb außerhalb der Position 2, so läuft er nach Betätigung des Tasters in die Position 2. Nach Netz Ein läuft der Antrieb solange, bis er sich synchronisiert hat.

6...12	Keine Funktion

- Stichverdichtung: Bei Betätigung des Tasters wird die Verdichtung an beliebiger Stelle in der Naht und bei Stillstand des Antriebs eingeschaltet.

- Stichverdichtungsunterdrückung: Bei Betätigung des Tasters wird der Verdichtung einmalig unterdrückt oder abgerufen.

- Keine Funktion

20...100 Keine Funktion

## Spezial-Pedalfunktion Einzelstich / Vollstich

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Spezial-Pedalfunktion Einzelstich / Vollstich Pedalweg vorwärts für Erkennung der Spezial-Pedalfunktion Zeit zur Erkennung der Spezial-Pedalfunktion Drehzahl für den Einzelstich / Vollstich | (EZP) (GrP) (dPd) (n9) | 041 042 051 122 |

Mit der Funktion Einzelstich / Vollstich ist es möglich die Ausführung eines Stiches durch Pedal-Vorwärts-Betätigung auszulösen. Hierzu ist es erforderlich das Pedal nur soweit vorwärts zu bewegen, dass der mit Parameter 042 eingestellte prozentuale Teil (z. B. 40 %), des maximal möglichen Pedalweges (100 %), nicht überschritten wird.
Die Ausführung erfolgt als Einzelstich (Parameter 041 = 1) oder Vollstich (Parameter 041 = 2)

Wird innerhalb der mit Parameter 051 einstellbaren Zeit der mit Parameter 042 eingestellte Weg überschritten läuft der Antrieb mit der durch die jeweilige Pedalstellung vorgegeben Drehzahl, auch bei unterschreiten der Schwelle.
Erst nachPedal-0-Lage kann die Spezial-Pedalfunktion erneut ausgelöst werden.

Der Einzel-/Vollstich wird in der mit Parameter 122 eingestellten Drehzahl ausgeführt. Um sicherzustellen, dass nur ein einzelner Stich ausgeführt wird sollte die Einstellung 300 min-1 nicht überschreiten.

| 041 = 0 | Spezial-Pedalfunktion Aus |
| --- | --- |
| 041 = 1 | Einzelstich: Der Antrieb führt eine Umdrehung von Position 1 nach Position 1 aus. Steht er in Position 2, läuft er beim ersten Mal nach Position 1 und danach jeweils von Position 1 nach Position 1. |
| 041 = 2 | Vollstich: Der Antrieb führt eine ganze Umdrehung entsprechend seiner Ausgangsposition aus. |

## Signal „Maschine läuft“

| Funktion | Parameter |
| --- | --- |
| Modus "Maschine läuft" Ausschaltverzögerung für Signal "Maschine läuft" | (LSG) (t05) | 155 156 |

Die Aktivierung des Signals „Maschine läuft“ wird mit den Parametern 155/156 eingestellt.

| 155 = 0 | Signal "Maschine läuft" Aus |
| --- | --- |
| 155 = 1 | Das Signal "Maschine läuft" wird immer ausgegeben, wenn der Antrieb läuft |
| 155 = 2 | Das Signal "Maschine läuft" wird immer ausgegeben, wenn die Drehzahl 3000 min-1 überschreitet |
| 155 = 3 | Das Signal "Maschine läuft" wird immer ausgegeben, wenn das Pedal nicht in der 0-Lage bzw. Ruhestellung ist |
| 155 = 4 | Das Signal "Maschine läuft" wird erst nach der Synchronisation des Motors eingeschaltet (eine Umdrehung in Positionierdrehzahl nach Netz-Ein) |
| 156 | Verzögerung des Ausschaltzeitpunktes |

## Signalausgang Position 1

- Transistorausgang mit offenem Kollektor (max. +40 V, Imax 10 mA)

- Signal immer, wenn sich die Nadel innerhalb des aus Position 1 und 1A gebildeten Fensters befindet

- Unabhängig vom Nähen, also auch beim manuellen Drehen am Handrad

- Geeignet, z. B. als Zähleranschluss

- Das Signal wird invertiert an Buchse ST2/22 ausgegeben

## Signalausgang Position 2

- Logikpegel-Ausgang (+5 V, Imax 5 mA)

- Signal immer, wenn sich die Nadel innerhalb des aus Position 2 und 2A gebildeten Fensters befindet

- Unabhängig vom Nähen, also auch beim manuellen Drehen am Handrad

- Geeignet, z. B. als Zähleranschluss

- Das Signal wird invertiert an Buchse B18/9 ausgegeben

## Signalausgang 512 Impulse pro Umdrehung

- Logikpegel-Ausgang (+5 V, Imax 5 mA)

- Signal immer, wenn ein Generatorschlitz des Positionsgebers abgetastet wird

- 512 Impulse pro Umdrehung des Handrades

- Unabhängig vom Nähen, also auch beim manuellen Drehen am Handrad

- Geeignet, z. B. als Zähleranschluss

- Das Signal wird an Buchse B18/1+6 ausgegeben

## Sollwertgeber

### Analoger Sollwertgeber

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Wählbare Pedalfunktionen Charakteristik des „analogen Pedals“ EB401 | (-Pd) (APd) | 019 026 |

Die Auswirkung der Pedalbetätigung auf die Funktionen des Antriebes sind mit Parameter 019 einstellbar:

| 019 = 0 | Pedal -1 (leicht zurück) in der Naht ist gesperrt. Jedoch bei Pedal -2 (ganz zurück) ist Nähfußlüftung in der Naht möglich (Funktion ist aktiv, wenn "Lichtschranke Ein") |
| --- | --- |
| 019 = 1 | Bei Pedal -1 (leicht zurück) ist Nähfußlüftung in der Naht gesperrt |
| 019 = 2 | Bei Pedal -2 (ganz zurück) ist Fadenschneiden gesperrt (Funktion ist aktiv, wenn "Lichtschranke Ein") |
| 019 = 3 | Die Funktionen Pedal -1 (leicht zurück) und Pedal -2 (ganz zurück) sind aktiv |
| 019 = 4 | Die Funktionen Pedal -1 (leicht zurück) und Pedal -2 (ganz zurück) sind in der Naht gesperrt (Funktion ist aktiv, wenn "Lichtschranke Ein") |
| 019 = 5 | Nahtende einleiten durch Pedal -1 (leicht zurück) |

Die Charakteristik des „analogen Pedals“ ist mit Parameter 026 einstellbar:

| 026 = 0 | Analoge Funktion ausgeschaltet |
| --- | --- |
| 026 = 1 | 12-stufig wie bisherige Pedalfunktion des digitalen Sollwertgebers |
| 026 = 2 | Stufenlos (i. B. für externes Potentiometer, ohne Abschneidefunktion) |
| 026 = 3 | 24-stufig |
| 026 = 4 | 60-stufig |
| 026 = 5 | 48-stufig |
| 026 = 6 | 40-stufig, für SOP (standing operation) |

# Signaltest

| Funktion mit oder ohne Bedienteil | Parameter |
| --- | --- |
| Test der Ein- und Ausgänge | (Sr4) | 173 |

Funktionstest der externen Eingänge , der Mehrfachtastenleiste im Maschinenkopf und der Transistor-Leistungsausgänge mit den daran angeschlossenen Stellgliedern (z.B. Magnete und Magnetventile).

## Signaltest über das eingebaute Bedienfeld oder mit V810/V820

### Eingänge der Steuerung

- Parameter 173 anwählen (OFF wird angezeigt).

- Bedienfeld an Steuerung: Durch betätigen der an die Eingänge in1...in7 angeschlossen Taster, bzw. Schalter erscheint auf dem Display die Nummer des betätigten Eingangs, z. B. i06. Es sollten nicht mehrere Schalter bzw. Taster gleichzeitig betätigt werden.
Bei mehreren gleichzeitig betätigten Tasten bzw. Schaltern wird die Nummer des niederwertigsten Eingangs angezeigt. Wenn z. B. in3, in5, in6, in7 betätigt sind, so wird i03 angezeigt.

Hinweis: Die Überprüfung der Positionen ist im Kapitel „Anzeige der Signal- und Stopp-Positionen“ beschrieben.

- Bedienteil V810: Die Nummern der Eingänge in1...in7, in11 (LSM), in12 und in13 erscheinen auf der LCD-Anzeige einzeln. Wie an der Steuerung sollten auch hier nicht mehrere Schalter bzw. Taster gleichzeitig betätigt werden.
Die Signale „Lichtschranke, Sensor (IPG... oder HSM...), Generator-Impulse 1 und 2, Position 1 und 2“ können direkt auf ihre Funktion überprüft werden. Die Anzeige erfolgt durch über den Tasten 2...4 angeordnete Pfeile.

| Anzeigebeispiel für Eingang 03 am Bedienteil V810: | ( | in i03 |
| --- | --- | --- |

- Bedienteil V820: Die Nummern der Eingänge in1...in7, in11 (LSM), in12 und in13 erscheinen auf der LCD-Anzeige einzeln. Zusätzlich werden die aktiven Eingänge durch Pfeile über den Tasten 1...6 angezeigt, auch wenn mehrere Eingänge gleichzeitig betätigt sind.

- Bei mehreren gleichzeitig betätigten Tasten bzw. Schaltern wird die Nummer des niederwertigsten Eingangs angezeigt. Wenn z. B. in3, in5, in6, in7 betätigt sind, so wird 03 angezeigt.

Die Anzeige der Signale „Lichtschranke, Positionen, usw.“ erfolgt hier durch Pfeile über den Tasten 8, 9, 0.

| Anzeigebeispiel für Eingang 03 am Bedienteil V820: | ( | 2-06 in 03 |
| --- | --- | --- |

Bedienteil V820	Bedienteil V810

Hinweis Ist ein Eingang mit geöffnetem Kontakt aktiv, so wird bei offenem Kontakt der entsprechende Pfeil angezeigt. Ist ein Eingang bei geschlossenem Kontakt aktiv, so wird bei geschlossenem Kontakt der Pfeil angezeigt!

### Ausgänge der Steuerung

- Parameter 173 wählen.

- Mit den Tasten +/- den gewünschten Ausgang wählen.

- Am Bedienteil V810 oder am eingebauten Bedienfeld in der Steuerung wird 
mit der Taste >> der zugehörige Ausgang eingeschaltet, sofern angeschlossen und funktionsfähig.

- Am Bedienteil V820 muss anstelle der Taste >> die Taste unten rechts, ganz außen betätigt werden.

| Anzeigebeispiel für Ausgang Stichverdichtung am Bedienteil V810: | ( | 2-34 oUt vr |
| --- | --- | --- |
| Anzeigebeispiel für Ausgang Stichverdichtung am Bedienteil V820: | ( | 2-34 oUt vr |

| Zuordnung der Ausgänge |
| --- |
| Anzeige | Funktion/Ausgang | an Buchse ST2 |
| OUT VR | Stichverdichtung | 34 |
| OUT FL | Nähfußlüftung | 35 |
| OUT 1 | M1 | 37 |
| OUT 2 | M2 | 28 |
| OUT 3 | M3 | 27 |
| OUT 4 | M4 | 36 |
| OUT 5 | M5 | 32 |
| POS 1 | Position 1 | 22 |

# Bedienelemente und Steckverbindungen

## Positionen der Frontseite

| A | Netzschalter |
| --- | --- |
| B | Netz-Kontrollleuchte |
| C | Bedienfeld (Onboard Modul) + Display (4-stellige 7-Segmentanzeige) |
| Taste |
| P | Aufruf oder Abschluss des Programmiermodus |
| E | Stichverdichtung am Anfang der Naht / Aus Im Programmiermodus als Quittungstaste bei Änderungen |
| + | Stichverdichtung am Ende der Naht / Aus Im Programmiermodus - Erhöhen des angezeigten Wertes |
| >> | Grundposition 1 oder 2 Im Programmiermodus als Shift-Taste |
| – | Automatische Nähfußlüftung bei Stopp in der Naht Ein/Aus Automatische Nähfußlüftung nach dem Abschneiden Ein/Aus Im Programmiermodus - Vermindern des angezeigten Wertes |
| Die Schaltzustände von Fußlüftung und Grundposition werden durch die oberen senkrechten Segmente der 4-stelligen 7-Segmentanzeige angezeigt. |
| 1 | C1 Zählung Stichverdichtung am Anfang der Naht |
| 2 | C2 Zählung bis Stichverdichtung am Anfang der Naht |
| 3 | C3 Zählung Stichverdichtung am Ende der Naht |
| 4 | C4 Zählung nach Stichverdichtung am Ende der Naht |
| 5 | Grundposition „Nadelposition 1“ |
| 6 | Grundposition „Nadelposition 2“ |
| 7 | Automatische Nähfußlüftung bei Stopp in der Naht |
| 8 | Automatische Nähfußlüftung nach dem Abschneidevorgang |
| Steckverbinder |
| B20 | USB-Memorystick |

## Positionen der Rückseite

| Steckverbinder |
| --- |
| B2 | Kommutierungsgeber |
| B18 | Lichtschrankenmodul LSM002 - Hallsensormodul HSM001 - Impulsgeber IPG001 (Adapterleitung 1113229 bei Mehrfachbelegung) |
| B41 | Motorversorgung |
| B80 | Sollwertgeber |
| ST2 | Anschlüsse für Ein- und Ausgänge z. B. Magnete, Magnetventile, Anzeigen, Tasten und Schalter |
| B776 | Bedienteil V810 / V820 |
| KN19 | Knieschalter |

## Anschlusspläne

Eingänge gegen 0 V geschaltet

Achtung Beim Anschluss der Ausgänge ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gesamtleistung von 96VA Dauerbelastung nicht überschritten wird!

| in1 | Eingang 1 | R-N-EXT | Drehzahlbegrenzung über „select“-Widerstand an Analog1 | M4 | Ausgang 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in2 | Eingang 2 | VR | Verriegelung | M5 | Ausgang 5 |
| in3 | Eingang 3 | POS1 | Position 1 | M6 | Ausgang 6 |
| in4 | Eingang 4 | POS2 | Position 2 | M7 | Ausgang 7 |
| in5 | Eingang 5 | FL | Nähfußlüftung |  |  |
| in6 | Eingang 6 | G1 | Generatorsignal | M8 | Ausgang 8 |
| in7 | Eingang 7 | M1 | Ausgang 1 | M9 | Ausgang 9 |
|  |  | M2 | Ausgang 2 | M10 | Ausgang 10 |
|  |  | M3 | Ausgang 3 | M11 | Ausgang 11 |

Eingänge gegen +24 V geschaltet

Achtung Beim Anschluss der Ausgänge ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gesamtleistung von 96VA Dauerbelastung nicht überschritten wird!

- Nennspannung +24 V, Leerlaufspannung max. +30 V kurzzeitig nach Netz Ein

- Transistorausgang mit offenem Kollektor max. +40 V, Imax 10 mA

- Nennspannung +15 V, Imax 30 mA

- Nennspannung +5 V, Imax 20 mA

*)	Ansicht: Steckseite an der Steuerung bzw. Kabelabgangsseite der Anschlussleitung

Anschluss eines Hallsensormoduls HSM001	Anschluss eines Lichtschrankenmoduls

bzw. eines Impulsgebers IPG001	LSM002

Adapterleitung 1113229 bei Mehrfachbelegung der Buchse B18

| POS2 OUT | Ausgang für Position 2 | LSM IN | Anschlussmöglichkeit eines Lichtschrankenmoduls an Buchse B18/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| POS IN | Eingang für Positionen (z. B. Anschluss eines Sensors) | LSM002 | Reflexlichtschrankenmodul |
| G1/G2 OUT | Ausgang der Generator-Impulse | HSM001 | Hallsensormodul |
| TXD/RXD | Serielle Übertragungsleitungen | IPG... | Impulsgeber |

Wenn im Parameter 239 die Einstellung >0 gewählt wurde, kann am Eingang der Buchse B18/8 eine Tastenfunktion betrieben werden.

Für externe Geräte ist an Buchse B18/4 eine Versorgungsspannung von +5 V vorhanden. Diese lässt sich durch Parameter 362 auf +15 V umschalten.

- Nennspannung +5V, Imax 100 mA (umschaltbar auf +15 V, Imax 100 mA)

- Logikpegel-Ausgang +5 V, Imax 5 mA

*)	Ansicht: Steckseite an der Steuerung bzw. Kabelabgangsseite der Anschlussleitung

| IN12 | Eingang 12, Funktion mit Parameter 550 programmierbar | IN13 | Eingang 13, Funktion mit Parameter 551 programmierbar |
| --- | --- | --- | --- |

Anschluss des analogen Sollwertgebers EB401

EB.. = Sollwertgeber

Codetabelle für digitale Sollwertvorgabe (Greycode)

| Pedalstufe ( | -2 | -1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingang A (B80/8) | L | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H |
| Eingang B (B80/6) | L | H | H | L | L | L | H | H | H | H | L | L | L | L | H | H |
| Eingang C (B80/4) | H | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H |
| Eingang D (B80/7) | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L |

Anschluss bei Frequenzlauf

Anschlüsse:	0 V auf Pin 1

Frequenzausgang auf Pin 4

Frequenzreglerausgang auf Pin 7

Um den Motorlauf einzuleiten müssen 0 V an Pin 7 anliegen.

Frequenzraten: 0-5 V / 200-10000 Hz

Min. Geschwindigkeit: 50 min−1

Max. Geschwindigkeit: F-111

Parameter F-396 = 0 	Frequenzlauf Aus

F-396 = 1	Frequenzlauf Ein

Stecker B80 Eingangssignale

| Pin8 „A“ | Pin6 „B“ | Pin4 „C“ | Pin5 „D“ | Motorzustand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | Deaktiviert | Stopp |
| X | X | Frequenz < 60 Hz | Aktiviert (0 V) | Stopp |
| X | X | Frequenz > 60 Hz | Aktiviert (0 V) | Läuft |
| X | X | Frequenz > 60 Hz | Deaktiviert | Stopp |
| 0 V | 0 V | X | Deaktiviert | Abschneider |

- Nennspannung +24 V, Leerlaufspannung max. +30 V kurzzeitig nach Netz Ein

- Nennspannung +5 V, Imax 20 mA

*)	Ansicht: Steckseite an der Steuerung bzw. Kabelabgangsseite der Anschlussleitung

# Funktionsdiagramme

Modus 0-5 (Kettenstich)

| Zeichen | Funktion |  | Parameter | Steuerung | V810 | V820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAm SSt STV | Modus 0 Softstart Anfangsstichverdichtung Endstichverdichtung | Ein Ein | 290 = 0 134 = 1 | Taste E Taste + | Taste 1 Taste 2 | Taste 1 Taste 4 |
| n1 n2 n3 n4 n6 n7 | Positionierdrehzahl Maximaldrehzahl Drehzahl der Anfangsstichverdichtung Drehzahl der Endstichverdichtung Softstartdrehzahl Abschneidedrehzahl | 110 111 112 113 115 116 |  |  |  |
| c1 c3 c4 SSc t1 t3 t4 t5 kdF kd1-kd4 kt1-kt4 | Stichzählung der Anfangsstichverdichtung Stichzählung der Endstichverdichtung Stichzählung am Nahtende ohne Stichsteller Softstartstiche Verzögerung bis Drehzahlfreigabe nach Anfangsstichverdichtung Anlaufverzögerung aus gelüftetem Nähfuß Vollansteuerung der Nähfußlüftung Taktung der Nähfußlüftung Einschaltverzögerung der Nähfußlüftung Verzögerungszeiten für die Ausgänge M1...M4 Einschaltzeiten für die Ausgänge M1...M4 | 001 002 003 100 200 202 203 204 288 280/2/4/6 281/3/5/7 |  |  |

Modus 40 (Kettenstich)

| Zeichen | Funktion | Parameter | Steuerung | V810 | V820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAm LS UoS -Pd SPO LSS kSA kSE mhE PLS kSL USS | Modus 7 Zählungen c1, c2, c3 und c4 Nähfußlüftung am Nahtende Lichtschranke Ablauf Überwendlich-Modus mit Stopp Funktion Pedal –2 gesperrt Kette saugen am Nahtende bis Pedal 0 Anlaufsperre bei heller Lichtschranke Stichzählung am Nahtanfang mit fixer Drehzahl n3 Stichzählung am Nahtende mit fixer Drehzahl n4 Nahtende nach Zählung c2 Drehzahl n5 nach Lichtschrankenerkennung Kette saugen ein nach Lichtschrankenausgleichsstichen Funktion Schnelle Schere | 290 = 7 Ein Ein 009 = 1 018 = 0 019 = 2 022 = 1 132 = 0 143 = 0 144 = 0 191 = 1 192 = 0 193 = 0 232 = 1 | Taste E/+ Taste - | Ta. 1/2 Taste 3 | Ta. 1/4 Taste 6 |
| n1 n2 n3 n4 n5 n7 | Positionierdrehzahl Maximaldrehzahl Drehzahl für Anfangszählung Drehzahl für Endzählung Drehzahl nach Lichtschrankenerkennung Abschneidedrehzahl | 110 111 112 113 114 116 |  |  |  |
| c2 c1 c3 c4 LS kd1 kd2 kt1/kt kt3 kdF | Endzählung für Kette saugen Anfangszählung für Kette saugen Anfangszählung für Abhacker Endzählung für Abhacker Lichtschranken-Ausgleichsstiche Verzögerungszeit für Ausgang M1 Verzögerungszeit für Ausgang M2 Einschaltzeiten für die Ausgänge M1/M2 Einschaltzeit für Abhacker Einschaltverzögerung der Nähfußlüftung | 000 001 002 003 004 280 282 = 0 281 285 288 |  |  |  |

## Bediener - Ebene

Hinweis Die angegebenen Presetwerte sind gültig für Modus 0 (Parameter 290 = 0).

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset | Ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 c2 | Stichzahl Anfangsstichverdichtung ohne Stichsteller | Stiche | 254 | 0 | 2 |  |
| 001 c1 | Stichzahl Anfangsstichverdichtung mit Stichsteller | Stiche | 254 | 0 | 4 |  |
| 002 c3 | Stichzahl Endstichverdichtung mit Stichsteller | Stiche | 254 | 0 | 2 |  |
| 003 c4 | Stichzahl Endstichverdichtung ohne Stichsteller | Stiche | 254 | 0 | 2 |  |
| 004 LS | Lichtschranken-Ausgleichsstiche | Stiche | 254 | 0 | 7 |  |
| 005 LSF | Stichzahl des Lichtschrankenfilters für Maschenware | Stiche | 254 | 0 | 1 |  |
| 006 LSn | Anzahl der Lichtschranken-Nähte |  | 15 | 1 | 1 |  |
| 007 Stc | Stichzahl für eine Naht mit Stichzählung | Stiche | 999 | 0 | 20 |  |
| 008 -F | Belegung der Taste 9 am Bedienteil V820 mit einem Parameter aus der Techniker-Ebene Softstart Ein/Aus 2-9= Reserviert | 9 | 1 | 1 |  |
| 009 LS | Lichtschranke Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 013 FA | Fadenschneider Ein/Aus | 1 | 0 | 1 |  |
| 014 Fw | Fadenwischer Ein/Aus | 1 | 0 | 1 |  |
| 015 StS | Stichzählung Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 017 SAb | Stopp bei Abhacken am Nahtende Ein/Aus (Funktion nur beim Überwendlich-Modus aktiv) | 1 | 0 | 0 |  |
| 018 UoS | Ablauf Überwendlich-Modus mit Stopp Ablauf Überwendlich-Modus ohne automatischen Stopp. Mit dem Laufbefehl läuft der Antrieb in der vorgewählten Drehzahl. Mit Pedal 0-Lage oder Lichtschranke dunkel wird zum nächsten Nahtanfang ohne Ausgabe der Signale M1/M2 geschaltet. Wie Einstellung „1“. Jedoch mit Pedal 0-Lage werden die Signale M1/M2 ausgegeben und es wird zum nächsten Nahtanfang geschaltet. Wie Einstellung „1“. Jedoch mit Pedal -2 werden die Signale M1/M2 ausgegeben und es wird zum nächsten Nahtanfang geschaltet. Ein Zwischenhalt und Nähfußlüftung mit Pedal -1 ist möglich. Wird die Lichtschranke während der Endzählung für Kette saugen dunkel, wird sofort zum nächsten Nahtanfang geschaltet. Ist die Endzählung abgelaufen und die Lichtschranke noch hell, stoppt der Antrieb. Abhacken am Nahtanfang mit Stopp | 5 | 0 | 0 |  |
| 019 -Pd | Pedal -1 in der Naht ist gesperrt. Jedoch bei Pedal -2 ist Nähfußlüftung in der Naht möglich (Funktion ist aktiv, wenn "Lichtschranke Ein") Bei Pedal -1 ist Nähfußlüftung in der Naht gesperrt Pedal -2 Fadenschneiden gesperrt. (Funktion nur, wenn Parameter 009 = 1) Pedal -1 und -2 in der Naht aktiv. Pedal -1 und -2 in der Naht gesperrt (Funktion nur, wenn Parameter 009 = 1) Nahtende einleiten durch Pedal -1 Pedal Rücktritt | 6 | 0 | 3 |  |
| 020 kLm | Klemme am Nahtende Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 021 ckL | Nachlaufstiche Klemme am Nahtanfang | Stiche | 254 | 0 | 2 |  |
| 022 SPO | Kette saugen bis Zählende c2 Kette saugen am Nahtende bis Pedal 0 Kette saugen bis der Antrieb steht und die Aus- schaltverzögerung (Parameter 237) abgelaufen ist. | 2 | 0 | 0 |  |
| 023 AFL | Automatische Nähfußlüftung bei Pedal vor am Nahtende, wenn Lichtschranke oder Stichzählung eingeschaltet ist. Automatische Nähfußlüftung Aus Automatische Nähfußlüftung Ein | 1 | 0 | 1 |  |

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset | Ind |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 024 FSP | Kopplung Fadenspannungslüftung mit Nähfußlüftung. Funktion ist nur bei einem winkelabhängigen Fadenschneider aktivierbar. Keine Kopplung Kopplung Fadenspannungslüftung mit Nähfuß am Nahtende bei ausgeschaltetem Fadenschneider Kopplung Fadenspannungslüftung mit Nähfuß in der Naht und am Nahtende bei ausgeschaltetem Fadenschneider Kopplung Fadenspannungslüftung mit Nähfuß immer aktiv | 3 | 0 | 0 |  |
| 025 tFS | Start der Zählung (Pa. 157) für die Fadenspannungs- lüftung am Nahtanfang Beginn der Zählung am Nahtanfang Beginn der Zählung bei Lichtschranke dunkel | 1 | 0 | 1 |  |
| 026 APd | Charakteristik des „analogen Pedals“ Analoge Funktion ausgeschaltet 12-stufig wie bisherige Pedalfunktion Stufenlos 24-stufig 60-stufig 48-stufig 48-stufig / Standing operation (SOP; Fußbetätigung304) 7-11= Reserviert | 11 | 0 | 4 |  |
| 027 plu | Bereich für Stellung +1/2 des analog Pedals in Prozent | 80 | 10 | 30 |  |
| 030 rfw | Restfadenwächter Aus Aktiv mit Stopp Aktiv ohne Stopp Aktiv mit Stopp und Anlaufsperre nach Fadenschneiden wie 1, jedoch mit Anzeige der Reststiche wie 2, jedoch mit Anzeige der Reststiche wie 3, jedoch mit Anzeige der Reststiche | 6 | 0 | 0 |  |
| 031 cfw | Stichzahl für Restfadenwächter. (Der 3-stellig angezeigte Wert muss mit 100 multipliziert werden). | 255 | 0 | 0 |  |
| 037 Tu | Überwachung für FF1 Signal in sec | 60 | 0 | 0 |  |
| 038 1FH | Kopplung mit der 2. Fadenspannungslüftung AFF1 Aus Kopplung mit FA Kopplung mit HP Kopplung mit FA und HP | 3 | 0 | 0 |  |
| 039 1FL | Kopplung der Fußlüftung mit der 2. Fadenspannung AFF1 Aus Kopplung mit Fußlüftung in der Naht Kopplung mit Fußlüftung am Nahtende Kopplung mit Fußlüftung in der Naht und am Nahtende | 3 | 0 | 0 |  |
| 040 3FB | Mode FlipFlop3 Aus ausgeschaltet wenn Fuß gelüftet ausgeschaltet wenn Riegel Rückwärtsstrecke ausgeschaltet wenn Fuß gelüftet oder Verriegelung. | 3 | 0 | 0 |  |
| 041 EZP | Spezial-Pedalfunktion Einzelstich / Vollstich Funktion ausgeschaltet Einzelstich (Ausgehend von Nadel oben nach Nadel unten. Danach immer eine komplette Handrad-Umdrehung in Drehzahl n9) Vollstich (eine komplette Handrad-Umdrehung in Drehzahl n9) Drehzahlbegrenzung bis F-042 | 3 | 0 | 0 |  |
| 042 GrP | Pedalweg vorwärts für Erkennung der Spezial-Pedalfunktion | % | 100 | 0 | 40 |  |
| 049 KML | Kopplung MotorLäuft Signal (F-290=7) =0 AUS =1 Kopplung mit Pedal Mi1 & Pedal Mi2 in der Naht =2 Kopplung mit Pedal Mi1 & Pedal Mi2 außerhalb der Naht =3 Kopplung mit Pedal Mi1 & Pedal Mi2 in und außerhalb der Naht 4-9= Reserviert | 9 | 0 | 0 |  |
| 051 dPd | Zeit zur Erkennung der Spezial-Pedalfunktion | ms | 2550 | 0 | 100 |  |
| 082 DDr | Stiche bis Abfall saugen | Stiche | 254 | 0 | 25 |  |
| 083 tDr | Zeit Abfall saugen | ms | 5000 | 0 | 0 |  |

| 084 Mle | Stiche für Motor läuft ECO Ein | Stiche | 254 | 0 | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 085 Mla | Stiche für Motor läuft ECO Aus | Stiche | 254 | 0 | 50 |  |

## Techniker-Ebene (Code Nr. 1907)

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 SSc | Softstart-Stichzahl | Stiche | 254 | 0 | 2 |  |
| 110 n1 | Positionier-Drehzahl | min -1 | 390 | 70 | 200 |  |
| 111 n2 | Obere Grenze Einstellbereich der Maximal-Drehzahl | min -1 | 9900 | n2_ | 2000 |  |
| 112 n3 | Anfangsverdichtung-Drehzahl | min -1 | 9900 | 200 | 1200 |  |
| 113 n4 | Endverdichtung-Drehzahl | min -1 | 9900 | 200 | 1200 |  |
| 114 n5 | Drehzahl nach Lichtschrankenerkennung | min -1 | 9900 | 200 | 1200 |  |
| 115 n6 | Softstart-Drehzahl | min -1 | 9900 | 70 | 500 |  |
| 116 n7 | Abschneide-Drehzahl | min -1 | 700 | 70 | 200 |  |
| 117 n10 | Hubverstellungsdrehzahl-Begrenzung | min 1 | 9900 | 200 | 1000 |  |
| 118 n12 | Automatik-Drehzahl für Stichzählung | min -1 | 9900 | 200 | 3500 |  |
| 119 nSt | Drehzahlstufenverteilung 1 = linear 2 = schwach progressiv 3 = stark progressiv |  | 3 | 1 | 2 |  |
| 121 n2 | Untere Grenze des Einstellbereichs der Maximal-Drehzahl | min -1 | n2_ | 200 | 400 |  |
| 122 n9 | Begrenzte Drehzahl n9 | min 1 | 9900 | 70 | 2000 |  |
| 123 n11 | Begrenzte Drehzahl n11 | min -1 | 9900 | 70 | 2500 |  |
| 127 AkS | Akustisches Signal bei V8xx ON/OFF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 128 ASd | Anlaufverzögerung bei einem Startkommando durch Abdunkeln der Lichtschranke (siehe Parameter 129) | ms | 2000 | 0 | 0 |  |
| 129 ALS | Anlauf der Maschine durch Abdunkeln der Lichtschranke (nur in Verbindung mit Parameter 132 = 1) Funktion Aus Lichtschranke dunkel ( Pedal vor (>1) ( Lauf pedalgeführt. Pedal vor (>1) ( Lichtschranke dunkel ( Lauf pedalgeführt. Lichtschranke dunkel ( Lauf in automatischer Drehzahl n12 (ohne Pedal) Pedal vor (>1) ( Lichtschranke dunkel ( Lauf pedalgeführt. Lichtschranke dunkel ( Lauf in automatischer Drehzahl n12 (ohne Pedal) Achtung! Bei der Einstellung 129 = 3 läuft die Maschine ohne Zuhilfenahme des Pedals sofort nach Abdunkeln der Lichtschranke an! Der Stopp kann nur mit Lichtschranke hell oder mit Laufsperre eingeleitet werden! Wird die Laufsperre wieder aufgehoben und die Lichtschranke ist noch abgedunkelt, so läuft die Maschine sofort wieder an! | 5 | 0 | 0 |  |
| 130 LSF | Lichtschrankenfilter für Maschenware | 1 | 0 | 0 |  |
| 131 LSd | Lichtschrankensensierung auf dunkel Lichtschrankensensierung auf hell | 1 | 0 | 1 |  |
| 132 LSS | Anlauf bei Lichtschranke hell oder dunkel möglich. Anlauf bei heller Lichtschranke gesperrt, wenn Parameter 131 = 1.Anlauf bei abgedunkelter Lichtschranke gesperrt, | 1 | 0 | 1 |  |

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset | Ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 LSE | Fadenschneidevorgang bei Nahtbeendigung nach Lichtschrankenerkennung Ein/Aus | 1 | 0 | 1 |  |
| 134 SSt | Softstart Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 139 nIS | Anzeige der Maschinendrehzahl Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 140 dnE | Verzögerung des Nahtendes bei Pedal -2 | ms | 2550 | 0 | 0 |  |
| 141 SGn | Drehzahlstatus für eine Naht mit Stichzählung Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Maximaldrehzahl (Parameter 111) Feste Drehzahl (Parameter 118) ohne Beeinflussung durch das Pedal (Halt der Maschine durch Rückführung des Pedals in die Grundstellung) Begrenzte Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Begrenzung (Parameter 118) Mit fester Drehzahl (Parameter 118) abbrechbar über Pedal -2 Mit fester Drehzahl (Parameter 110) abbrechbar über Pedal -2. | 4 | 0 | 0 |  |
| 142 SFn | Drehzahlstatus für die freie Naht und für die Naht mit Lichtschranke Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Maximaldrehzahl (Parameter 111) Feste Drehzahl (Parameter 118) ohne Beeinflussung durch das Pedal (Halt der Maschine durch Rückführung des Pedals in die Grundstellung) Begrenzte Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Begrenzung (Parameter 118) Mit fester Drehzahl (Parameter 118) abbrechbar über Pedal – 2 (nur für Naht mit Lichtschranke) | 3 | 0 | 0 |  |
| 143 kSA | Stichzählung am Nahtanfang (z. B. Kette saugen) Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur einge-stellten Maximaldrehzahl (Parameter 111). Feste Drehzahl (Parameter 112) ohne Beeinflussung durch das Pedal (Halt der Maschine durch Rück-führung des Pedals in die Grundstellung). Begrenzte Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Begrenzung (Parameter 112) Mit fester Drehzahl (Parameter 112) ab- und unterbrechbar entsprechend Einstellung von Parameter 019. | 3 | 0 | 0 |  |
| 144 kSE | Stichzählung am Nahtende (z. B. Kette saugen) Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur einge-stellten Maximaldrehzahl (Parameter 111). Feste Drehzahl (Parameter 113) ohne Beeinflussung durch das Pedal (Halt der Maschine durch Rück- führung des Pedals in die Grundstellung). Begrenzte Drehzahl pedalabhängig steuerbar bis zur eingestellten Begrenzung (Parameter 113) Mit fester Drehzahl (Parameter 113) ab- und unterbrechbar entsprechend Einstellung von Parameter 019. | 3 | 0 | 0 |  |
| 153 brt | Haltekraft beim Maschinenstillstand | 50 | 0 | 15 |  |
| 154 | Kombination für Ausgangssignal und Fußlüftung 0 = Keine Kombination 1 = Kombination Fußlüftung und Kette saugen 2 = Kombination Fußlüftung und Kette saugen | 2 | 0 | 0 |  |
| 155 LSG | Modus Laufsignal Signal Aus. Laufsignal Ein. Zuschaltung des Laufsignals, wenn die Drehzahl >3000 min-1 ist. Signal bei Pedal <> 0. Signal wird erst nach der Synchronisation des Motors eingeschaltet (eine Umdrehung in Positionierdrehzahl nach Netz Ein). Motor läuft Eco mit Einstellung F-84 und F-85 Motor läuft wie Kette saugen am Nahtanfang / Nahtende mit Zähler F-084 und F-085 Wie 6 jedoch bei Kette saugen am Nahtanfang unterbrechbar und mit Ausschaltverzögerung F-156 Für BAF | 8 | 0 | 1 |  |
| 156 t05 | Ausschaltverzögerung für Laufsignal oder Signal bei Pedal 0-Lage | ms | 2550 | 0 | 0 |  |

| 157 SFS | Stiche bis Fadenspannungslüftung Aus nach Lichtschranke dunkel am Nahtanfang (Nur im Modus 7) | Stiche | 254 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 drE | Drehrichtung des Motors Rechtslauf Linkslauf |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 172 Sr3 | Anzeige an der Steuerung: Pos. 1 bis 1A (LED-Segment 5 leuchtet) Pos. 2 bis 2A (LED- Segment 6 leuchtet) |  |  |  |  |  |

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset | Ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 Sr3 | Anzeige am Bedienteil V810: Pos. 1 bis 1A (linker Pfeil über Taste 4 Ein) Pos. 2 bis 2A (rechter Pfeil über Taste 4 Ein) |  |  |  |  |  |
| 172 Sr3 | Anzeige am Bedienteil V820: Pos. 1 bis 1A (linker Pfeil über Taste 7 Ein) Pos. 2 bis 2A (rechter Pfeil über Taste 7 Ein) |  |  |  |  |  |
| 173 Sr4 | Prüfung der Signal-Ein- und Ausgänge | OFF |  |
|  | Eingänge |  |  |
|  | Bei Betätigung der an der Steuerung angeschlossenen Schalter wird deren Funktion geprüft und im Display an der Steuerung angezeigt. Bei offenem Schalter erscheint OFF (nur im Bedienfeld in der Steuerung) und bei geschlossenem Schalter erscheint der entsprechende Eingang in1...in7, i11 (LSM), i12, i13 (bei V810/820 zusätzlich die Nummer von Anschlussbuchse und Pin). |  |  |
|  | Ausgänge |  |  |
|  | Mit den Tasten +/- den gewünschten Ausgang wählen. Mit der Taste >> wird der zugehörige Ausgang eingeschaltet, sofern angeschlossen und funktionsfähig. |  |  |
|  | Ausgang Buchse Stichverdichtung ST2/34 Nähfußlüftung ST2/35 M1 ST2/37 M2 ST2/28 M3 ST2/27 M4 ST2/36 M5 ST2/32 M6 ST2/30 M7 ST2/23 M8 ST2/24 M9 ST2/25 M10 ST2/29 M11 ST2/31 |  |  |

| 176 Sr6 | Serviceroutine zur Anzeige der gesamten Betriebsstunden. Der Ablauf ist wie beim Anzeigebeispiel des Parameters 177 durchzuführen! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 Sr7 | Serviceroutine zur Anzeige der Stunden seit dem letzten Service. |  |  |  |  |
|  | Anzeigebeispiel für Bedienfeld an der Steuerung: |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | Sr7= |  |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige |  | h t |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 0000 |  |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige |  | h h |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 0000 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | Min |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 00 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | SEc |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 00 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | MS |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 000 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | rES |  |  |  |  |
|  | Taste E erneut drücken, Routine beginnt von vorne, oder 2x Taste P betätigen, Anzeige geht in Betriebszustand |  |  |  |  |
|  | Anzeigebeispiel für Bedienteil V810: |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | Sr7 [°] |  |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige |  | hoUr |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 000000 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | Min |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 00 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | SEc |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 00 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | MSEc |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | 000 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | rES F2 |  |  |  |  |
|  | 2x Taste P betätigen | ( | Anzeige z.B. | YA620A |  |  |  |  |
|  | Anzeigebeispiel für Bedienteil V820: |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | F-177 | Sr7 [°] |  |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige | hoUr | 000000 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | Min | 00 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | SEc | 00 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | MSEc | 000 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | rES | F2 |  |  |  |  |
|  | 2x Taste P betätigen | ( | Anzeige z.B. | YA620A |  |  |  |  |
| 179 Sr5 | Anzeige der Programmnummer der Steuerung mit Index und weiteren Identifizierungsnummern. Die Daten werden nacheinander durch Tastendruck angezeigt. |  |  |  |  |
|  | Anzeigebeispiel für Bedienfeld an der Steuerung: |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige |  | Sr5= |  |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | 5030 | (Prog. Nr.) |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | A | (Index) |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | 06 | (Jahr) |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | 10 | (Monat |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | 24 | (Tag) |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | 16 | (Stunde) |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | -- |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. |  | ---- |  |  |  |  |
|  | Taste E erneut drücken, Routine beginnt von vorne, oder 2x Taste P betätigen, Anzeige geht in Betriebszustand |  |  |  |  |

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset | Ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anzeigebeispiel für Bedienteil V810: |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | Sr [°] |  |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige z.B. | 5030 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | 010823 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | 15 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | 1F68 |  |  |  |  |
|  | 2x Taste P betätigen | ( | Anzeige | YA620A |  |  |  |  |
|  | Anzeigebeispiel für Bedienteil V820: |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige | F-179 | Sr5 [°] |  |  |  |
|  | Taste >> betätigen | ( | Anzeige z.B. | PrG | 5030 |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | dAt | 01082315 |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | Chk | 1F68 |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | 132650210015 |  |  |  |  |
|  | Taste E betätigen | ( | Anzeige z.B. | Skn | 01047543 |  |  |  |
|  | 2x Taste P betätigen | ( | Anzeige | 4000 | YA620A |  |  |  |
| 181 drd | Einschaltverzögerung des Rückdrehens | ms | 990 | 0 | 10 |  |
| 182 Frd | Rückdrehen Ein/Aus |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 184 c6 | Anzahl der Nachlaufstiche beim Entketteln | Stiche | 254 | 0 | 20 |  |
| 190 mEk | Funktion Entketteln im Modus 5, 6, und 7 (Parameter 290) Entketteln Aus Entketteln manuell (mit Pedal -2 ohne Hacken am Nahtende) Entketteln automatisch - mit Lichtschranke oder - Pedal -2 (Parameter 019) ohne Hacken am Nahtende Entketteln automatisch - mit Lichtschranke oder - Pedal -2 (Parameter 019) mit Hacken und Nachlaufstichen (Parameter 184) am Nahtende, an-schließend Entketteln (nur bei Parameter 290 = 7) Entketteln nur bei Pedal -2. Kein Entketteln bei Nahtende mit Lichtschranke, Hacken und Nachlaufstichen | 4 | 0 | 1 |  |
| 191 mhE | Nahtende beim Überwendlich-Modus durch Endzählung c2 oder c4 Nahtende nach Zählung c4 – Abhacker Nahtende nach Zählung c2 – Kette saugen | 1 | 0 | 0 |  |
| 192 PLS | Drehzahl der Lichtschrankenausgleichsstiche Drehzahl n5 nach Lichtschrankenerkennung Drehzahl vom Pedal abhängig | 1 | 0 | 0 |  |
| 193 kSL | Einschalten des Signals Kette saugen und der Fadenspannungslüftung Fadenspannungslüftung und Kette saugen nach Ablauf der Lichtschrankenausgleichsstiche Kette saugen ab Lichtschranke hell und Fadenspannungslüftung nach Ablauf der Lichtschrankenausgleichsstiche | 1 | 0 | 0 |  |
| 199 FSn | Fadenspannungslüftung am Nahtende Ein/Aus. Fadenspannungslüftung am Nahtende bei Pedal-0-Lage Aus. Fadenspannungslüftung am Nahtende bei Pedal-0-Lage Ein. Fadenspannungslüftung am Nahtende und nach Netz-Ein bei Pedal-0-Lage Ein. | 2 | 0 | 0 |  |
| 200 t1 | Verzögerung bis Drehzahlfreigabe nach dem Anfangsverdichtung | ms | 500 | 0 | 100 |  |
| 201 t2 | Einschaltverzögerung der Nähfußlüftung bei halbem Rücktritt des Pedals | ms | 2550 | 20 | 1000 |  |
| 202 t3 | Anlaufverzögerung nach Abschalten des Nähfußlüftungssignals | ms | 500 | 0 | 50 |  |
| 203 t4 | Vollansteuerungszeit der Nähfußlüftung | ms | 600 | 0 | 500 |  |
| 204 t5 | Haltekraft für die Nähfußlüftung 1...100% 1% ( schwache Haltekraft 100% ( starke Haltekraft | % | 100 | 1 | 40 |  |
| 205 t6 | Fadenwischerzeit | ms | 2550 | 0 | 120 |  |
| 206 t7 | Verzögerung Fadenwischer-Ende bis Nähfußlüftung Ein | ms | 800 | 0 | 40 |  |
| 207 br1 | Bremswirkung bei Änderung der Sollwertvorgabe ≤ 4 Stufen (angegebene Werte nur bei Übersetzung 1:1) | 55 | 1 | 20 |  |
| 208 br2 | Bremswirkung bei Änderung der Sollwertvorgabe ≥ 5 Stufen (angegebene Werte nur bei Übersetzung 1:1) | 55 | 1 | 40 |  |

| 209 dFw | Einschaltverzögerung Fadenwischer | ms | 2550 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 tFL | Einschaltverzögerung Nähfußlüftung bei ausgeschaltetem Fadenwischer | ms | 500 | 0 | 60 |  |
| 219 br3 | Bremsrampe bei n < 350 beim Halt des Antriebs | 55 | 1 | 4 |  |
| 220 ALF | Beschleunigungsvermögen des Antriebs (angegebene Werte nur bei Übersetzung 1:1) | 55 | 1 | 40 |  |
| 225 br4 | Einstellung der Bremsflanke für die Lichtschranke und die Laufsperre (Werte nur bei Übersetzung 1:1) | 55 | 1 | 20 |  |
| 229 dP2 | Verzögerung bei Pedal-Rücktritt (-2) | ms | 2000 | 0 | 0 |  |
| 232 USS | Überwendlich mit schneller Schere Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 233 c | Einschaltverzögerung der Fadenspannungslüftung | Stiche | 254 | 0 | 0 |  |
| 234 Pd0 | Wiederanlauf nach Laufsperre über Pedal 0-Lage |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 236 FLP | 0 = Fl immer erlaubt 1 = Fl nur in Position 2 erlaubt 2 = Fl nach Abschneiden gespeichert Pedal plus ½ hebt Speicherung auf, Pedal minus 1 schaltet Fl gespeichert ein. 3 = Speicherung für stehende Betätigung FBxxx 4 = Fl generell deaktiviert 5 = Gespeicherte Fußlüftung am Nahtende kann mit Pedal plus ½ und mit Pedal minus 1 deaktiviert werden. |  | 5 | 0 | 0 | B |
| 237 tkS | Ausschaltverzögerung für Kette saugen am Nahtende, wenn Parameter 022 = 2. | ms | 2550 | 0 | 0 |  |
| 238 EnP | Software-Entprellung für alle Eingänge: Keine Entprellung Mit Entprellung | 1 | 0 | 1 |  |
| 239 FEL | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse B18/8 Lichtschranken-Funktion, wenn 009 = 1. Alle anderen Funktionen wie bei Parameter 240. | 138 | 0 | 0 |  |

## Ausrüster-Ebene (Code Nr. 3112)

| Parameter | Benennung | Einheit | max | min | Preset | Ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 in1 | Auswahl der Eingangs-Funktionen an Buchse ST2/7 für Eingang 1 Keine Funktion Nadel hoch/tief Nadel hoch Einzelstich (Heftstich) Vollstich Nadel nach Position 2 Laufsperre bei offenem Kontakt wirksam Laufsperre bei geschl. Kontakt wirksam Laufsperre unpositioniert bei offenem Kontakt wirksam Laufsperre unpositioniert bei geschlossenem Kontakt wirksam Automatische Drehzahl n12 ohne Pedal (Schließer) Begrenzte Drehzahl n12 pedalgeführt Nähfußlüftung bei Pedal 0-Lage Keine Funktion Nadel nach Position 2 (Siehe Betriebsanleitung) Lichtschranke extern (entsprechend Einstellung Parameter 131) Drehzahl n9 pedalgeführt Automatische Drehzahl n9 mit Pedal 0 unterbrechbar Drehzahl n12 pedalgeführt (Öffner) Automatische Drehzahl n12 ohne Pedal (Öffner) 43 = Keine Funktion 44 = Nahtende wie mit Pedal -2 45..81 = Keine Funktion 102 = AFF2 Bsp. Stichlängenumschaltung 110 = Laufsperre i n Pos 2 am Nahtende offen 111 – 118 Keine Funktion 119 – EZH Knieschalter 120 – 138 Keine Funktion |  | 138 | 0 | 0 |
| 241 in2 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse ST2/11 für Eingang 2 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 |  | 138 | 0 | 0 |
| 242 in3 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse ST2/6 für Eingang 3 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 |  | 138 | 0 | 0 |
| 243 in4 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse ST2/8 für Eingang 4 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 |  | 138 | 0 | 0 |
| 244 in5 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse ST2/5 für Eingang 5 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 |  | 138 | 0 | 0 |
| 245 in6 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse ST2/12 für Eingang 6 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 |  | 138 | 0 | 0 |
| 246 in7 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse ST2/9 für Eingang 7 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 |  | 138 | 0 | 0 |
| 250 iFA | Einschaltwinkel des Fadenschneiders | Grad | 359 | 0 | 180 |
| 251 FSA | Ausschaltverzögerung der Fadenspannungslüftung | ms | 990 | 0 | 50 |
| 252 FSE | Einschaltverzögerungswinkel Fadenspannungslüftung | Grad | 359 | 0 | 0 |
| 253 tFA | Stoppzeit für Fadenschneider | ms | 500 | 0 | 70 |
| 254 EF- | Obere Grenze (Pa. 204) Taktung der Nähfußlüftung Einschaltdauer (ED) 1...100 % | % | 100 | 1 | 100 |
| 267 Abc | Überwendlich Modus: Abbruch der Anfangszählung und einleiten des Nahtendes durch LS-hell |  | 1 | 0 | 0 |
| 268 SEL | Drehzahlbegrenzung über „select“-Widerstand an Analog1 0= Drehzahlbegrenzung inaktiv 1= Drehzahlbegrenzung aktiv Widerstandswert: Drehzahl: shorted connection 3000rpm 100R 8500rpm 150R 8000rpm 220R 7500rpm 300R 7000rpm 390R 6500rpm 520R 6000rpm 680R 5500rpm 920R 5000rpm 1220R 4500rpm 1680R 4200rpm 2500R 4000rpm open connection 2000rpm (wenn kein Widerstand vorhanden) |  | 1 | 0 | 1 |
| 269 PSv | Versatz der Positionierung | Inkr. | 225 | 0 | 25 |
| 270 PGm | Modus für einen Positionssensor mit Schließer-Funktion (N.O.). |  | 7 | 0 | 7 |
|  | Positionen werden über den im Motor eingebauten Geber erzeugt und sind mit Parameter 171 *) einstellbar. Positionen werden über externen Positionssensor erzeugt. |  |
| 272 trr | Übersetzung der Motorwelle zu Maschinenwelle (Berechnungsformel siehe Betriebsanleitung!) Das Übersetzungsverhältnis sollte so genau wie möglich ermittelt und eingestellt werden! | 40000 | 150 | 1000 |  |
| 280 kd1 | Verzögerungszeit Ausgang M1 | ms | 5000 | 0 | 10 |  |
| 281 kt1 | Einschaltzeit Ausgang M1 | ms ms ms ms ms ms ms ms | 5000 | 0 | 120 |  |
| 282 kd2 | Verzögerungszeit Ausgang M2 |  | 5000 | 0 | 100 |  |
| 283 kt2 | Einschaltzeit Ausgang M2 |  | 5000 | 0 | 100 |  |
| 284 kd3 | Verzögerungszeit Ausgang M3 |  | 5000 | 0 | 150 |  |
| 285 kt3 | Einschaltzeit Ausgang M3 |  | 5000 | 0 | 2000 |  |
| 286 kd4 | Verzögerungszeit Ausgang M4 |  | 5000 | 0 | 300 |  |
| 287 kt4 | Einschaltzeit Ausgang M4 |  | 5000 | 0 | 100 |  |
| 288 kdF | Verzögerungszeit bis Nähfuß Ein |  | 5000 | 0 | 150 |  |

| 290 FAm | Maschinenklasse | UT | STA/WIPER | UTQ | BAF | EZH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl des maschinenspezifischen Modus Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato VC, VE, VF, VG Yamato FD | X X X X X X | WIPER STA WIPER STA WIPER STA WIPER STA WIPER STA WIPER STA | X X X X X X | X X X X | X X X X |
| 291 810 | Auswahl der Nummer des Einschubstreifens für Bedienteil V810 (Abbildung siehe Bedienungsanleitung für Bedienteil V810/V820. Bei Einstellung 0 sind die Tasten 1...4 abgeschaltet. | 13 | 0 | 1 |  |
| 292 820 | Auswahl der Nummer des Einschubstreifens für Bedienteil V820 (Abbildung siehe Bedienungsanleitung für Bedienteil V810/V820. Bei Einstellung 0 sind die Tasten 1...0 abgeschaltet. -Intern verwendet | 17 | 0 | 1 |  |

| 293 tF1 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Taste (A) „F1“ am Bedienteil V810/V820 -Intern verwendet | 100 | 0 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 tF2 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Taste (B) „F2“ am Bedienteil V810/V820 Tastenfunktionen wie bei Parameter 293, jedoch bei Einstellung 0 ist die Taste F2 abgeschaltet -Intern verwendet | 100 | 0 | 1 |  |
| 297 mSO | Sondersignale 0 = Funktion ausgeschaltet 1 = Signal schaltet immer bei Lichtschranke hell (Pa. 131= 1) bzw. dunkel (Pa 131 = 0) ein. 2 = Signal schaltet immer bei Lichtschranke dunkel (Pa. 131= 1) bzw. hell (Pa 131 = 0) ein. 3 = Signal schaltet ab Lichtschranke bis nahtende ein 4 = Signal M11 schaltet wie bei Einstellung 3 ein. Das Signal M5 (Maschine läuft) wird jedoch während der Ausgabe von M11 abgeschaltet. Mit der Ausgabe von Signal M11 wird Signal M6 (Maschine steht) sofort ausgegeben. 5-8= Reserviert | 8 | 0 | 0 |  |
| 327 EPm | Abschaltung der Tasten + und – an den Bedienteilen 0 = Tasten ausgeschaltet 1 = Tasten eingeschaltet 2 = Während des Nähens ist die Anpassung deaktiviert | 2 | 0 | 1 |  |
| 328 ob | Funktionsumschaltung der Tasten des Bedienfeldes der Steuerung Alle Tasten gesperrt Alle Tasten freigegeben, Taste E wirkt auf Anfangsriegel, Taste + wirkt auf Endriegelriegel (außer Modus 7) Alle Tasten freigegeben, Taste E wirkt auf Kette saugen, Taste + wirkt auf Abhacker (nur in Modus 7) Taste E und Taste + keine Funktion Taste E, + und – keine Funktion Taste E wirkt auf Softstart, Taste + wirkt auf Abschneider und Wischer Taste E wirkt auf Softstart, Taste + wirkt auf Abhacker Nahtanfang/Nahtende | 6 | 0 | 1 |  |
| 340 1L | Untere Schaltschwelle Eingang IN1 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 341 1L | Obere Schaltschwelle Eingang IN1 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 342 2L | Untere Schaltschwelle Eingang IN2 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 343 2h | Obere Schaltschwelle Eingang IN2 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 344 3L | Untere Schaltschwelle Eingang IN3 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 345 3h | Obere Schaltschwelle Eingang IN3 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 346 4L | Untere Schaltschwelle Eingang IN4 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 347 4h | Obere Schaltschwelle Eingang IN4 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 348 5L | Untere Schaltschwelle Eingang IN5 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 349 5h | Obere Schaltschwelle Eingang IN5 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 350 6L | Untere Schaltschwelle Eingang IN6 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 351 6h | Obere Schaltschwelle Eingang IN6 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 352 7L | Untere Schaltschwelle Eingang IN7 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 353 7h | Obere Schaltschwelle Eingang IN7 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 360 11L | Untere Schaltschwelle Eingang LSM | % | 100 | 0 | 50 |  |
| 361 11h | Obere Schaltschwelle Eingang LSM | % | 100 | 0 | 70 |  |
| 362 15V | Umschaltung +5V/+15V an B18 0 = +5V 1 = +15V |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 366 mP2 | UTQ, L1 Verzögerungszeit zwischen Haken Aktivierung und Anlauf des Motors |  | 65535 | 0 | 40 |  |
| 367 mP3 | UTQ, L2, Verzögerungszeit zwischen Haken Deaktivierung und Anlauf des Motors |  | 65535 | 0 | 100 |  |
| 368 mP4 | UTQ, TS, Winkel des Motors für Haken Deaktivierung |  | 65535 | 0 | 99 |  |
| 369 nPS | Anzahl der Verdichtungsstiche |  | 65535 | 0 | 0 |  |
| 370 n2 | Direkteingabe Maximaldrehzahl | min-1 | 2000 | 400 | 200 |  |
| 374 nrd | Drehzahl Rückdrehen | min 1 | 390 | 70 | 100 |  |
| 377 tFl | Zeitüberwachung Fußlüftung | sec | 250 | 0 | 0 | B |
| 379 mP1 | UTQ: D1 Verzögerungszeit bei UTL |  | 65535 | 0 | 100 |  |
| 380 MFL | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/ 35 (Hacken) |  | 151 |  |  |  |
| 381 MVR | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/34 (Hacken) |  | 151 |  |  |  |

| 382 M01 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/37 |  | 151 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 M03 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/27 |  | 151 |  |  |  |
| 384 M05 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/32 |  | 151 |  |  |  |
| 385 M02 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/28 |  | 151 |  |  |  |
| 386 M04 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/36 |  | 151 |  |  |  |
| 387 M11 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/31 |  | 151 |  |  |  |
| 388 M06 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/30 |  | 151 |  |  |  |
| 389 M09 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/25 |  | 151 |  |  |  |
| 390 M08 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/24 |  | 151 |  |  |  |
| 391 M07 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/23 |  | 151 |  |  |  |
| 392 M10 | Modus abhängige Ausgangsfunktion ST2/26 |  | 151 |  |  |  |
| 396 FSL | Sollwertvorgabe über Eingang Pedal-C mit Frequenz 0 = AUS 1 = EIN / Pedal-D = Enable 2 = EIN / Eingangsfunktion 54 = Enable | 2 | 0 | 0 |  |
| 401 EEP | Sofortiges Speichern aller veränderten Daten Nach Netz Ein Code-Nummer 3112 eingeben Taste E betätigen Parameter 401 eingeben Taste E betätigen Anzeige von 0 auf 1 stellen Taste E oder P betätigen Alle Daten sind gespeichert | 1 | 0 | 0 |  |
| 405 uVR | Spannung während Riegel 0 = Alle Magnetspulen +24V 1 = Alle Magnetspulen +30V | 1 | 0 | 0 |  |
| 406 uFL | Spannung während Fußlüftung 0 = Alle Magnetspulen +24V 1 = Alle Magnetspulen +30V | 1 | 0 | 0 |  |
| 407 uFA | Spannung während Fadenschneider 0 = Alle Magnetspulen +24V 1 = Alle Magnetspulen +30V | 1 | 0 | 0 |  |
| 408 30V | Generelle Spannung 0 = Alle Magnetspulen +24V 1 = Alle Magnetspulen +30V | 1 | 0 | 0 |  |
| 412 baut | Baudrate | 9 | 0 | 0 |  |
| 413 cot | Verbindung mit SM aktivieren |  |  |  |  |
| 414 adr | SCI Adresse |  |  |  |  |

| 420 MAE | In Modus F290=0 -11 Kettenstich Modis: F-420=0 F-421=0 Keine Stichverdichtung am Nahtanfang F-420=1 F-421=0 Stichverdichtung am Nahtanfang Stichanzahl von Stichverdichtung F-001 F-420=0 F-421=1 Stichverdichtung am Nahtanfang nach Verzögerungszeit Verzögerungszeit für Stichverdichtung F-000 Stichanzahl von Stichverdichtung F-001 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 MAd |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 422 MEE | F422=0 F423=0 Keine Stichverdichtung am Nahtende F422=1 F423=0 Stichverdichtung am Nahtende Stichanzahl von Stichverdichtung F-002 F422=0 F423=1 Stichverdichtung am Nahtende nach Verzögerungszeit F-003 Stichanzahl von Stichverdichtung F-002 | 1 | 0 | 0 |  |
| 423 MEd |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 426 MFi | Fußlüftung gespeichert in der Naht Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 427 MFE | Fußlüftung gespeichert am Nahtende Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 428 MP1 | Halt in der Naht mit Position1 Ein/Aus | 1 | 0 | 1 |  |
| 429 Enk | Entketteln Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 432 rdf | Rückdrehen bei gelüftetem Nähfuß Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 434 noS | Nahtende ohne Abschneiden Ein/Aus | 1 | 0 | 0 |  |
| 451 P1E | Position 1 Einlaufend | Grad | 359 | 0 | 56 |  |
| 452 P1A | Position 1 Auslaufend | Grad | 359 | 0 | 98 |  |
| 453 P2E | Position 2 Einlaufend | Grad | 359 | 0 | 281 |  |
| 454 P2E | Position 2 Auslaufend | Grad | 359 | 0 | 323 |  |
| 455 P3E | Position 3 Einlaufend | Grad | 359 | 0 | 211 |  |
| 456 P3E | Position 3 Auslaufend | Grad | 359 | 0 | 183 |  |
| 457 P4E | Position 4 Einlaufend | Grad | 359 | 0 | 211 |  |
| 458 P4E | Position 4 Auslaufend | Grad | 359 | 0 | 183 |  |
| 459 cAA | Reset Löscht alles und setzt auf Auslieferzustand code 3112 | 9999 |  | 0 |  |
| 467 MOT | Auswahl des Motors Efka DC1500 Efka DC1550 Efka DC1200 Efka DC1250 Für Maschinenhersteller reserviert Für Maschinenhersteller reserviert Für Maschinenhersteller reserviert Für Maschinenhersteller reserviert Efka DC1210 Efka DC1230 Für Maschinenhersteller reserviert Für Maschinenhersteller reserviert Für Maschinenhersteller reserviert | 13 | 1 | 10 |  |
| 491 nob | Obere Grenze F111 | min 1 | 9900 | 0 | 9900 |  |
| 492 dht | Disable nadel hoch tief ausserhalb der Naht (conti) | 1 | 0 | 0 |  |
| 500 Sir | Aufruf der Schnellinstallationsroutine SIR (Siehe Kapitel Schnellinstallationsroutine SIR) |  |  |  |  |
| 510 | Parametereinstellungen übertragen von Steuerung auf Memorystick |  |  |  |  |
| 511 | Parametereinstellungen übertragen von Memorystick auf Steuerung |  |  |  |  |

| 532 | Backup auf USB Memory-Stick Speicher |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 533 | Backup download von USB Memory-Stick |  |  |  |  |
| 550 in12 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse B22/3 für Eingang 12 Keine Funktion Zur Nutzung von In13 Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 | 138 | 0 | 0 |  |
| 551 in13 | Auswahl der Eingangs-Funktion an Buchse B22/4 für Eingang 13 Keine Funktion Alle anderen Tastenfunktionen wie bei Parameter 240 | 138 | 0 | 0 |  |
| 552 12L | Untere Schaltschwelle Eingang IN12 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 553 12h | Obere Schaltschwelle Eingang IN12 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 554 13L | Untere Schaltschwelle Eingang IN13 | % | 100 | 0 | 30 |  |
| 555 13h | Obere Schaltschwelle Eingang IN13 | % | 100 | 0 | 80 |  |
| 808 M4 | Obere Grenze Taktung M4 (2. Fadenspannungslüftung) | % | 100 | 0 | 100 |  |
| 830 FF1 | Auswahl des Ausgangs für Flip Flop Funktion AFF1 Kein Ausgang gewählt M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 831 FF2 | Auswahl des Ausgangs für Flip Flop Funktion AFF2 Kein Ausgang gewählt M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 832 FF3 | Auswahl des Ausgangs für Flip Flop Funktion AFF3 Kein Ausgang gewählt M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 833 epd | 0 = Funktion ausgeschaltet 1 = Pedal -2 Freigabe nur aus Pos 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 840 MVr | EZH311 device: Mode 0 = Aus 1 = Manual 2 = Automatik | 2 | 0 | 0 |  |
| 841 ezh | EZH311 device: Stichzählung X | 255 | 0 | 3 |  |
| 842 Ht2 | EZH311 device: Verzögerung t2 | 65535 | 0 | 200 |  |
| 843 HC2 | EZH311 device: Stichzähler Lichtschrankenunterdrückung | 100 | 0 | 9999 |  |

| 844 ACS | ACCU Stop Mode 0: OFF 1: ON 2-9: not used | 9 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 MVr | Interne Verwendung | 4 | 0 | 0 |  |
| 852 MP1 | Interne Verwendung | 65535 | 0 | 1 |  |
| 853 MP2 | Interne Verwendung | 65535 | 0 | 1 |  |
| 854 MP3 | Interne Verwendung | 65535 | 0 | 1 |  |
| 855 MP4 | UTQ Parameter: Zeit nach L1 in Millisekunden | 65535 | 0 | 50 |  |
| 856 MP5 | Parameter wird je nach Mode Multiriegel unterschiedlich benutzt | 65535 | 0 | 1 |  |
| 857 MP6 | Parameter wird je nach Mode Multiriegel unterschiedlich benutzt | 65535 | 0 | 1 |  |
| 858 MP7 | Parameter wird je nach Mode Multiriegel unterschiedlich benutzt | 65535 | 0 | 1 |  |
| 859 MP8 | Parameter wird je nach Mode Multiriegel unterschiedlich benutzt | 65535 | 0 | 1 |  |
| 860 MP9 | Parameter wird je nach Mode Multiriegel unterschiedlich benutzt | 65535 | 0 | 1 |  |
| 861 MP0 | Parameter wird je nach Mode Multiriegel unterschiedlich benutzt | 65535 | 0 | 1 |  |
| 914 inb | Inbetriebnahmehilfe ausschaltent | 2 | 0 | 1 |  |
| 920 UAn | Anzeigehilfe Überwachgungen geht nichtr mehr/prüfen!!!!! Keine Auswahl 24 V Spannungsmessung 0,1V Schritte 24 V Strommessung 0,1A Schritte SNT Temperatur in 0,1 Grad Schritte Wie 1 Anzeige in Hex Wie 2 Anzeige in Hex Wie 3 Anzeige in Hex Temperatur 24V Analogwert Pedal USB Logfile Startet sofort, Ende wenn Para auf 0 Zwischenkreisspannung Phasenstrom Netzspannung Motorendstufen Temperatur USB Logfile Pedal vor als Starttrigger, mi2 Ende NSoll Inistop Inifa Inifl Iniar Inier Inierz Iniks Inizr Inisew Inihp_step1 Inihp_wend1 Inihp_wend2 Ctlf Iniket MulVR.AblaufMultiRiegel Value Input1 Value Input2 Value Input3 Value Input4 Value Input5 Value Input6 Value Input7 Value Input8 Value Input9 Value Input10 Poti In Select In Prdrt.ALL Ist-Drehzahl 45-225 = Reserviert | 255 | 0 | 0 |  |

| 944 t20 | Vollansteuerungszeit für getaktetem M4 | ms | 600 | 0 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 945 t21 | Taktung M4 | % | 100 | 0 | 100 |  |
| 950 PLG | P Anteil Lauf | 65535 | 0 | 1500 |  |
| 951 iLG | I Anteil Lauf | 65535 | 0 | 150 |  |
| 952 dlG | D Anteil Lauf | 65535 | 0 | 0 |  |
| 953 PAG | P Anteil Anlauf | 65535 | 0 | 1000 |  |
| 954 iAG | I Anteil Anlauf | 65535 | 0 | 300 |  |
| 955 dAG | D Anteil Anlauf | 65535 | 0 | 0 |  |
| 956 Phb | P Anteil Bremse bei hoher Drehzahl > 350 | 65535 | 0 | 4000 |  |
| 957 ihb | I Anteil Bremse bei hoher Drehzahlt> 350 | 65535 | 0 | 0 |  |
| 958 dhb | D Anteil Bremse bei hoher Drehzahl> 350 | 65535 | 0 | 0 |  |
| 959 PLb | P Anteil Bremse bei niedriger Drehzahl <350 | 65535 | 0 | 4000 |  |
| 960 iLb | I Anteil Bremse bei niedriger Drehzahl<350 | 65535 | 0 | 0 |  |
| 961 dLb | D Anteil Bremse bei niedriger Drehzahl<350 | 65535 | 0 | 0 |  |
| 970 Phb | P Anteil Bremse bei hoher Drehzahl > 350 | 65535 | 0 | 1500 |  |
| 971 ihb | I Anteil Bremse bei hoher Drehzahl > 350 | 65535 | 0 | 0 |  |
| 972 dhb | D Anteil Bremse bei hoher Drehzahl > 350 | 65535 | 0 | 150 |  |
| 973 PLb | P Anteil Bremse bei niedriger Drehzahl <350 | 65535 | 0 | 1500 |  |
| 974 ilb | I Anteil Bremse bei niedriger Drehzahl <350 | 65535 | 0 | 0 |  |
| 975 dlb | D Anteil Bremse bei niedriger Drehzahl <350 | 65535 | 0 | 150 |  |
| 976 PLS | P Anteil Lage Stillstandl nicht benutzt | 65535 | 0 | 0 |  |
| 977 iLS | I Anteil Lage Stillstand nicht benutzt | 65535 | 0 | 0 |  |
| 978 dLS | D Anteil Lage Stillstand nicht benutzt | 65535 | 0 | 0 |  |
| 979 nLb | Drehzahlgrenze niedrige / hohe Drehzahl für Bremse -Param. Fluss Drehmomentregler Presets je nach Motor -Diese Parameter müssen Motorabhängig ermittelt werden | 65535 | 0 | 350 |  |
| 980 PFX | Fluss- Regler P Anteil | 65535 | 0 | 2479 |  |
| 981 iFX | Fluss- Regler I Anteil | 65535 | 0 | 332 |  |
| 982 dFX | Fluss- Regler D Anteil | 65535 | 0 | 100 |  |
| 983 PtG | Drehmomentregler P Anteil | 65535 | 0 | 3225 |  |
| 984 itG | Drehmomentregler I Anteil | 65535 | 0 | 332 |  |
| 985 dtG | Drehmomentregler D Anteil | 65535 | 0 | 100 |  |
| 986 div | Fluss- und Drehmomentregler Teiler -Param. Feldschwächung Presets je nach Motor -Diese Parameter müssen Motorabhängig ermittelt werden | 65535 | 0 | 8192 |  |
| 990 FWP | Feldschwächung P Anteil | 65535 | 0 | 2000 |  |
| 991 FWi | Feldschwächung I Anteil | 65535 | 0 | 1000 |  |
| 992 FWd | Feldschwächung D Anteil | 65535 | 0 | 1000 |  |
| 993 NFU | Drehzahl Zwischenkreisspannung Steigung Feldschwächung |  |  |  |  |
| 994 NXN | Maximaldrehzahl ohne Feldschwächung |  |  |  |  |
| 995 dMG | Max RMS Demagcurrent | 65535 | 0 | 4500 |  |
| 996 cMX | Maximal Nominalcurrent | 65535 | 0 | 10000 |  |
| 997 MnX | Maximale Motor Drehzahll | 65535 | 0 | 8000 |  |
| 998 MPS | MaxPosStaerke | 200 | 0 | 0 |  |

# Fehleranzeigen

| An der Steuerung | Bedeutung |
| --- | --- |
| Allgemeine Informationen |
| A1 | Pedal bei Einschalten der Maschine nicht in Nulllage |
| A2 | Laufsperre |
| A3 | Referenzposition nicht eingestellt |
| A6 | Lichtschrankenüberwachungt |
| A7 | Restfadenwächter |
| A9 | Kein Fadenabschneidmodus verfügbar in Parameter 290 |
| A10 | Security Code fehlt |
| A11 | Hubverstellung - Messwert des Potis unzulässig |
| A12 | Eingestellte Maximaldrehzahl ist mit dieser Übersetzung nicht erreichbar |
| A16 | Fehler in Presetparameterstruktur |
| A17 | Fehler serielles EE PROM |
| A500 | Max. Anzahl Dateien (99) im Memorystick überschritten |
| A501 | Datei im Memorystick nicht gefunden |
| A503 | Dateien im Memorystick und in der Steuerung sind nicht gleich |
| A504 | Checksummenfehler |
| A511 | Fehler bei Datei schreiben/lesen |
| A512 | Fehler bei Datei schreiben/lesen |
| C1 | Betriebsstundenzähler - Servicezeit erreicht oder überschritten |
| C2 | Schwerwiegender Ausnahmefehler |
| C3 | Programmfehler |
| C4 | C4-001 10h Testlauf sind Abgelaufen Freischaltung fehlt |
| Fehler USB |
| D1 | USB Info |
| Funktionen und Werte programmieren (Parameter) |
| Springt zurück auf 0000 bzw. auf letzte Parameternummer | Falsche Code- oder Parameter-Nummer eingegeben |

| Ernster Zustand |
| --- |
| E1 | Der externe Impulsgeber z. B. IPG... ist defekt oder nicht angeschlossen |
| E2 | Netzspannung zu niedrig oder Zeit zwischen Netz Aus und Netz Ein zu kurz |
| E3 | Maschine blockiert oder erreicht nicht die gewünschte Drehzahl |
| E4 | Steuerung durch mangelnde Erdung oder Wackelkontakt gestört |
| E5 | Motorendstufe Übertemperatur |
| E7 | 24 V Netzteil überlastet |
| E8 | Zu viel Daten für das EEPROM oder Flash-Speicher |
| E9 | EEPROM oder Flash-Speicher defekt. |
| E10 | Endstufentransistor Kurzschluss (Ausgang FL, VR, M1, M2, M3, oder M4) |
| E11 | Endstufentransistor thermisch überlastet |
| E12 | Kurzschluss am Ausgang M5 |
| E13 | Fadenabschneider erreichte nicht die Endstellung |
| E14 | Netzüberspannung: Die Netzspannung ist größer als 290 V eff. (Der DC-Motor kann nicht gestartet werden, im Lauf wird der Motor unpositioniert gestoppt. Der Motor wird passiv gebremst (läuft aus)! |
| E15 | Interner Kommunikationsfehler mit Zwischenkreis |
| E16 | Netzunterspannung: Die Netzeingangsspannung war kleiner als 120 V eff. (Der DC-Motor kann nicht gestartet werden, die 24 V sind abgeschaltet). |
| E17 | Lade-PTC zu warm. Der Zwischenkreis konnte nicht auf die notwendige Spannung geladen werden. Mögliche Ursache: Zu häufiges Ein-/Ausschalten der Steuerung - innerhalb kurzer Zeit. Abhilfe: Steuerung ausschalten und abkühlen lassen. (Die Dauer der Abkühlphase ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und kann mehrere Minuten betragen). |
| E18 | Zwischenkreisspannung höher als 450 V, eventuell Bremswiderstand ausgefallen |
| E19 | Kein Motor angeschlossen, Umrichter defekt, Motorphase fehlt |
| E20 | Motordrehzahl zu hoch |
| E21 | Fehler in der 5 V Spannungsversorgung |
| E22 | EB401: Analogwert außerhalb des Bereichs |
| E23 | V860: Fehler bei Kommunikation |
| E24 | Kundennullpunkt-Sensor nicht erkannt |
| E25 | IGM / HSM nicht erkannt |

| Programmierung und Datenübertragung |
| --- |
| F1 | Parameter nicht vorhanden, falsche Codenummer |
| F7 | RS232 Time out |
| F8 | RS232, Fehler bei Datenübertragung, NAK erhalten |
| Hardware Störung |
| H1 | Kommutierungsgeber-Zuleitung oder Umrichter gestört. |
| H2 | Prozessor gestört |

| Statusmeldungen |
| --- |
| WAIT | Ursache: Keine Steuerungssoftware geladen. Lösung 1: Software muss mit IF232 Kabel aufgespielt werden. |
| PROG | Ursache: Steuerung aktualisiert den Zwischenkreis-Prozessor. Wenn keine Softwareaktualisierung ausgeführt wurde kann dies auch ein Fehler der Prozessorkommunikation sein. Dann erscheint die Meldung bei jedem Einschalten. Lösung 1: Software muss mit IF232 Kabel aufgespielt werden. Lösung 2: Steuerung muss zur Reparatur eingeschickt werden. |

FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG

SCHEFFELSTRASSE 73 – 68723 SCHWETZINGEN

TEL.: +49-6202-2020 – FAX: +49-6202-202115

E-Mail: info@efka.net – www.efka.net

OF AMERICA INC.

3715 NORTHCREST ROAD – SUITE 10 – ATLANTA – GEORGIA 30340

PHONE: +1-770-457 7006 – FAX: +1-770-458 3899 – email: efkaus@bellsouth.net

EFKA SINGAPORE PTE. LTD.

67, AYER RAJAH CRESCENT 05-03 – SINGAPORE 139950

PHONE: +65-67772459 – FAX: +65-67771048 – email: efkaems@efka.net

1-070318-B (401454 DE)

# Text boxes

Wichtige Hinweise

Die in diversen Abbildungen und Tabellen verwendeten Angaben wie z. B. Typ, Programmnummer, Drehzahl, usw., dienen als beispielhafte Darstellungen. Sie können inhaltlich von der Ihnen vorliegenden Anzeige abweichen.

Die zum bestimmungsgemäßen Betrieb des EFKA-Antriebs benötigten Betriebsanleitungen und ggf. Parameterlisten finden sie in der jeweils aktuellsten Fassung im Internet auf der EFKA-Homepage unter www.efka.net, auf der Seite ”Downloads“. Auf unserer Homepage finden Sie außerdem ggf. ergänzende Anleitungen für diese Steuerung: Allgemeine Bedienungs- und Programmieranleitung Verwendung mit USB-Memorystick Adapterleitungen

A  2

-S t o P-